Содержание

| Стадия ППТ\ПМТ | Пояснительная записка. | Шифр 2014-159Т-ППТ\ПМТ-ПЗ |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование документа | Лист |
|  | Титульный лист. |  |
|  | Содержание. |  |
| 1 | Состав проекта. |  |
| 2 | Гарантийная запись главного архитектора и состав исполнителей. |  |
| 3 | Исходные данные для проектирования. |  |
| 4 | Общая часть. |  |
| 5 | Местоположение и рельеф. Характеристика участка. Градостроительные и природные условия. |  |
| 6 | Архитектурно-планировочная организация территории. |  |
| 7 | Технико-экономические показатели. |  |
| 8 | Мероприятия по восстановлению (рекультивации) земельного участка. |  |
| 9 | Организация рельефа, благоустройство |  |
| 10 | Мусороудаление. Расчет накопления бытовых отходов. |  |
| 11 | Расчет детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. |  |
| 12 | Система обслуживания квартала №11 |  |
| 13 | Дорожная сеть. |  |
| 14 | Расчет сооружений для хранения транспортных средств. |  |
| 15 | Мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. |  |
| 16 | Противопожарные мероприятия. |  |
| 17 | Инженерное обеспечение: - Водоснабжение и канализация; - Теплоснабжение; - Электроснабжение; - Газоснабжение; - Телефонизация. |  |
| 18 | Межевание территории |  |
| 19 | Объекты культурного наследия. |  |
| 20 | Приложение 1. Технические условия. |  |
| 21 | Приложение 2. Исходно-разрешительная документация. |  |
| 22 | Приложение 3. Ведомость расчета координат точек квартала в красных линиях. |  |
| 23 | Приложение 4. Ведомость координат углов поворотных точек земельных участков. Экспликация межуемых участков. |  |
| 24 | Свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданное ООО «Технолига». |  |

- Состав проекта.

| Обозначение документа | Наименование документа | Вид выдачи заказчику | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 | Альбом 1. Внесение изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» г. Обнинска в части проекта планировки и проекта межевания территории квартала №11. Основная часть. Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:2000. Красные линии. М 1:2000. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. М 1:2000. Схема расположения объектов инженерной инфраструктуры. М 1:2000. |  | 2014-159Т – ППТ\ПМТ |
| Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 Лист 5 Лист 6 | Альбом 2. Внесение изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» г. Обнинска в части проекта планировки и проекта межевания территории квартала №11. Материалы по обоснованию. Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:50 000. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки. М 1:2000. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2000 Чертеж межевания территории Эскиз застройки |  | 2014-159Т – ППТ\ПМТ |
|  | Альбом 3. Пояснительная записка |  | 2014-159Т – ППТ\ПМТ-ПЗ |

2.  Гарантийная запись главного архитектора и состав исполнителей.

Технические решения, принятые в проекте планировки территории, расположенной по адресу: г. Обнинск, жилой район «Заовражье», соответствуют требованиям экологических, санитарных, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный архитектор проекта  					В.В. Бугин

В разработке проекта планировки территории принимали участие:

Главный специалист градостроитель                                         В.В. Бугин

Главный специалист генплана                                                   Л.Н. Валева

Архитектор                                                                                  Т.А.  Рюмина

Специалисты по инженерной подготовке территории  и

сетям инженерно-технического обеспечения                          Б.М. Тесаловский

Л.Е. Артеменко

Н.С. Ульянова

В.П. Смолькина

- Исходные данные для проектирования.

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска выполнен на основании следующих документов:

- Генеральный план г. Обнинска (корректировка), утвержден Решением Обнинского городского Собрания от  10.12.2013 г. № 02-50.

- Проект внесения изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» г. Обнинска, утвержденный постановлением Администрации г. Обнинска  от  12.12.2013 г. № 2257-п.

- Топографический план территории квартала №11 в масштабе 1:500 от 18.08.2014 г., выполненный ОАО «КалугаТИСИЗ».

- Постановление Администрации города Обнинска № 1034-п от 16.06.2014 г. «О внесении изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска».

- Задание на внесение изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» г. Обнинска, в части проекта планировки и проекта межевания территории квартала №11.

4. Общая часть.

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, в части проекта планировки и проекта межевания территории квартала №11 выполнен в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс РФ, статьи 42; 43.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения Градостроительной документации»;

- ГОСТ  21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

- СНиП 10.01.-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»;

-  СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 54.13330.2011 Свод правил «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003);

-СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства»;

- СНиП 31-02-2001  «Дома жилые одноквартирные»;

- СП 55.13330.2011 Свод правил «Здания жилые одноквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-02-2001);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских поселений».

- СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Региональные нормативы. «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденные Постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 г. № 318 (в редакции Постановления Правительства Калужской области от 23.11.2010 г. № 464 и Постановления Правительства Калужской области от 16.05.2013 г. № 256).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 59.13330.2012 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009).

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- СП 113.13330.2012 Свод правил «Стоянки автомобилей» (актуализированная редакция СНиП 21-02-99*).

5. Местоположение и рельеф. Характеристика участка. Градостроительные и природные условия.

Площадка проектируемого квартала №11 расположена в юго-западной части территории жилого района «Заовражье» города Обнинска.

В соответствии со схемой функционального зонирования Генерального плана г. Обнинска, утвержденного Решением Обнинского городского Собрания  от 04.07.2007 г. № 01-44 территория жилого района «Заовражье» отнесена к зоне жилой застройки.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных Решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 г. № 01-40, территория жилого района «Заовражье» отнесена к зоне Ж-3 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами).

Земельный участок, отведенный под строительство, ограничен:

- С северо-запада и запада – землями поселения МО «Город Обнинск»;

- С юго-востока – Белкинским оврагом, отделяющим осваиваемый участок от застроенной территории г. Обнинска;

- С северо-востока – проектируемым продолжением проспекта Ленина - магистральной улицей городского значения;

Проектируемая площадь территории квартала №11 составляет 12.67 га.

В настоящее время территория участка  свободна от застройки, покрыта травой, местами – древесно-кустарниковой растительностью.

На осваиваемой территории квартала №11 изученных площадей с залеганием полезных ископаемых не обнаружено.

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к моренно-эрозионной равнине. Территория  с южной части ограничена оврагом с многочисленными  отвержками. Склоны оврага среднекрутые,  высотой до 10 м, с многочисленными промоинами, в природном состоянии устойчивы, заросли смешанной древесно-кустарниковой растительностью (берёза, осина, дуб) высотой до 10-15 м.

В целом рельеф территории квартала №11 полого-покатый с понижением поверхности на юго-запад и в сторону оврагов. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах площадки над оврагом изменяются от 163,9 м (северо-восточная часть) до 157,5 м (юго-восточная часть), и от 151,2 м (на востоке) до 146,2 м (на западе) в овраге.

В геологическом отношении участок сложен современными четвертичными отложениями.

Породы четвертичного возраста представлены покровными и флювиогляцианальными отложениями, повсеместно перекрытыми почвенно-растительным слоем.

Почвенно-растительный слой распространен повсеместно мощностью 0,4-0,6 м.

Покровные отложения представлены суглинками с прослоями глин, коричневыми и серыми пятнами, тугопластичными, с прослоями мягкопластичных, пылеватыми. Распространены суглинки повсеместно под почвенно-растительным слоем мощностью 1,7-6,0 м.

Территория строительства находится в зоне умеренно-континентального климата с тёплым летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными зонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет 3,8°С. Самый теплый месяц – июль (среднемесячная температура воздуха +18°С), самый холодный – январь (-10°С). Абсолютный максимум - +38°С, абсолютный минимум - -46°С.

Сезонные изменения в погоде обуславливают переходы среднесуточных температур воздуха через определённые пределы.

В течение года и в зимний период преобладающим является южное и юго-западное направление ветра. Средняя скорость ветра за год – 3,5 м/сек.

- Среднегодовая температура воздуха		 +3,8°С

- Абсолютный минимум				 -46°С

- Абсолютный максимум 				 +38°С

- Продолжительность безморозного периода        от 99 до 133 суток

средняя – 149 суток

5.    Глубина промерзания почвы	160 см

6.    Годовая сумма осадков	738 мм

7.    Суточный максимум осадков	89 мм

8.    Месячный максимум осадков	245 мм

9.    Снежный покров	от 17 до 72 мм

в среднем – 47 мм

10.   Число дней со снежным покровом	139

11.   Господствующее направление ветра	юго-западное

12.   Скорость ветра возможная 1 раз:

- в год:	18 м/сек

- в 5 лет	21 м/сек

- в 10 лет	22 м/сек

- в 15 лет	23 м/сек

- в 20	24 м /сек

6. Архитектурно-планировочная организация территории.

Проектными решениями предусмотрено внесение изменений в ранее утвержденный проект планировки территории жилого района «Заовражье»  в части:

- проекта планировки и проекта межевания территории квартала №11

Проектными решениями предусмотрено освоение территории площадью 12,67 га, что соответствует параметрам структурного элемента селитебной территории – квартал. Параметры данного структурного элемента определены пунктом 2.2.10 региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных Постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 г. № 318.

Представленный проект планировки определяет основные направления и показатели градостроительного развития территории, ее архитектурно–планировочную структуру, принципы объемно-композиционного решения застройки, структуру культурно-бытового, транспортного обслуживания населения, а также первоочередные мероприятия по реализации проекта с учетом вносимых изменений.

Жилая зона квартала №11 жилого района «Заовражье» сформирована с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественных зон, отдельных коммунальных объектов, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно–гигиеническим и градостроительным требованиям.

Проектируемый квартал №11 расположен в зоне Ж-3 - многоэтажная жилая застройка площадью 12.67 га.

Население квартала №11 обеспечено комплексом объектов повседневного пользования и объектами районного значения.

Проектными решениями на территории многоэтажной застройки предусмотрено размещение надземных автостоянок на 200 и 300 машино-мест и 2-этажной подземной автостоянки на 260  машино-мест с соблюдением санитарно-защитной зоны. Автостоянки запроектированы в комплексе с офисными помещениями и апартаментами.

Проектом устанавливается линия застройки, определяющая размещение зданий и сооружений в квартале с отступом от установленных проектом красных линий.

В границах квартала запроектированы многоквартирные дома этажностью от 3 до 22 этажей, необходимые по расчету объекты соцкультбыта повседневного пользования, а также детское образовательное учреждение на 120 мест и начальная школа на 50 мест. Общеобразовательная школа на 1100 мест предусмотрена на территории микрорайона №3. Количество учащихся жителей квартала №11 в ней составляет 275 человек. Безопасная доступность школы учащимися из проектируемого квартала обеспечивается запроектированным пересечением пешеходного и транспортного движения в разных уровнях.

Проектными решениями предлагается застройка из жилых групп, представленными 16-18-20 этажными секционными многоквартирными домами, 22-этажными точечными многоквартирными домами, а также 2-х групп точечной застройка 3 и 17 этажными домами.

На 1-ых этажах многоквартирных 22-этажных домов проектными решениями предусмотрены встроенно-пристроенные помещения общественного назначения, в которых могут размещаться торговые объекты, офисные помещения, художественные галереи, кафе с количеством посадочных мест в соответствии с нормами проектирования, различные салоны, юридические конторы и т.д.

Использование встроенно-пристроенных нежилых помещений должно быть определено при детальной разработке проектов многоквартирных домов

Удельные показатели нормируемых элементов территории квартала приняты в соответствии с действующими нормами проектирования и приведены в таблице 1.

Многоэтажная жилая застройка формируются из жилых групп. Дома в жилых группах образуют дворовые пространства с необходимыми по расчету  площадками  общего пользования.

Площадь земельных участков для жилых групп предусмотрена с учетом обязательного размещения нормируемых элементов дворовых территорий (площадки для игр детей, площадки для отдыха взрослых и детей, хозяйственные площадки, площадки для занятий физкультурой).

Принимая во внимание то, что территория квартала застраивается домами выше 9-ти этажей, в соответствии с действующими нормативами удельные размеры площадок могут быть уменьшены на 50%:

- площадок для хозяйственных целей и для выгула собак;

- площадок для занятий физкультурой.

На территории квартала №11 запроектирован детский сад в соответствии с проектируемой численностью населения и нормами проектирования. Планировочная привязка здания ДОУ обеспечивает соблюдение нормативной величины радиуса доступности, соблюдение норм инсоляции и освещенности, противопожарных и бытовых разрывов.

Количество мест в ДОУ принята с учетом необходимого количества, обеспечивающего потребность в местах, как в зоне многоэтажной застройки, так и в проектируемой зоне точечной застройки.

Встроено-пристроенные помещения общественного назначение квартала №11 и многоярусные автостоянки размещены вдоль проспекта Ленина. Функциональное назначение объектов должно быть определено при детальной разработке проекта, на основании утвержденного в установленном порядке задания на проектирование.

Объекты здравоохранения предусмотрены к размещению в квартале №7, что обеспечивает нормативный радиус доступности для жителей всех микрорайонов и кварталов. Физкультурно - спортивные сооружения предусмотрены к размещению в квартале №8. В квартале №1  предусмотрено размещение одной коммунальной зоны, на территории которой предусмотрено размещение объектов коммунального и бытового обслуживания населения, многоэтажной автостоянки, парковой зоны, а на пересечении ул. Владимира Малых и ул. Борисоглебская  предусмотрена коммунальная зона, предназначенная для размещения пожарного депо.

Проектными решениями  проекта планировки определены параметры улично-дорожной сети в соответствии с принятой категорией дорог и улиц, а также с нормами проектирования.

Вдоль магистральной улицы городского значения – проспект Ленина, предусмотрены пешеходные тротуары шириной 4,0 м. Параметры пешеходных тротуаров (ширина пешеходной части) приняты в соответствии с действующими нормами проектирования.

Таблица 1

7. Технико-экономические показатели

По кварталу №11 и жилому району Заовражье

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатель по кварталу | Показатель по жилому району Заовражье | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка | га | 12,67 | 122,71 | В границах красных линий |
| 2 | Общая площадь квартир | м2 | 103 863 | 850 091 |  |
| 3 | Население | чел. | 3 464 | 28 364 |  |
| 4 | Детские образовательные учреждения (ДОУ) | мест | 120 | 1 165 |  |
| 5 | Количество учащихся в общеобразовательной школе | мест | 330 | 3 130 | Школа на 1 100 мест расположена в микрорайоне №3 |
| 6 | Плотность населения | чел.\га | 273,4 | - |  |
| 7 | Территория ДОУ | га | 1,24 | 4,89 |  |
| 8 | Территория общеобразовательной школы | га | - | 9,74 | Расположена в микрорайоне №3 |

Таблица 2

# Баланс территории квартала №11

# (количество жителей -3 464 чел.)

| № п/п | Территория | Единицы измерения | Количество | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемое | Норм. | Количество | Примечание |
|  | Территория микрорайона (квартала) в красных линиях – всего | га |  |  | 12,67 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки многоэтажных жилых домов | га |  |  | 1,11 |  |
| 2 | Участок детского сада и начальной школы | га |  |  | 1,24 |  |
| 3 | Подземная автостоянка | га | - | - | 0,46 |  |
| 4 | Автостоянка плоскостная для постоянного хранения автотранспорта | га | 0,277 га | 0,8 м2/чел | 0.31 |  |
| 5 | Озелененные территории квартала | га | 2,078 га | 6,0 м2/чел | 5,42 |  |
| 6 | Площадь основных проездов | га | - | - | 1,85 |  |
| 7 | Площадь пешеходных дорожек | га | - | - | 0,82 |  |
| 8 | Площадки для занятий физкультурой | га | 0,692 га | 2,0 м2/чел | 0,50 | Не учтена площадь спортплощадки школы в мкр. №3 |
| 9 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,243 га | 0,7 м2/чел. | 0,38 |  |
| 10 | Площадки для отдыха взрослого населения | га | 0,035 га | 0,1 м2/чел | 0,09 |  |
| 11 | Площадки для хозяйственных целей и выгула собак | га | 0,105 га | 0,3 м2/чел | 0,03 |  |
| 12 | Площадь застройки помещений общественного назначения | га | - | - | 0,46 |  |

Таблица 3

Расчет обеспеченности объектами соцкультбыта квартала №11

| № п\п | Наименование | Единица измерения | Норматив | Территория проектирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норматив | проект |  |
| 1 | Жилой фонд | м2 | 30 общей пл. квартир на чел. | 103 920 | 103 863 |  |
|  | Население | чел. | 350 чел.\га | 4 435 | 3 464 |  |
| 3 | Общеобразовательные школы | мест на 1 тыс. чел. | 95 | 329 | 330 | Школа на 1 100 мест расположена в микрорайоне №3 |
| 4 | Детские образовательные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 33 | 114 | 120 |  |
| 5 | Поликлиника | Объект | 1 | - | - | Районного значения |
| 6 | Магазины | м2 торг. пл. на 1 тыс. чел. | 100 | 300 | 500 | Микрорайонного значения, встроен\ пристроен |
|  |  | м2 торг. пл. на 1 тыс. чел. | - | - | 1000 | Районного значения, встроен\ пристроен |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 8 | 24 | 24 |  |
| 8 | ФОК | м2 на 1 тыс. чел. | 80 | - | - | Районного значения |
| 9 | ЖЭО (РЭУ) | Объект | 1 |  | 1 | встроен\пристроен |
| 10 | Отделение банка | Объект | 1 |  | 1 | встроен\пристроен |
| 11 | Отделение связи | Объект | 1 |  | 1 | встроен\пристроен |
| 12 | Аптека | Объект | 1 |  | 1 | встроен\пристроен |
| 13 | Раздаточный пункт детской молочной кухни | Объект | 1 |  | 1 | встроен\пристроен |
| 14 | Приемный пункт прачечной химчистки | Объект | 1 |  |  | встроен\пристроен |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест на 1 тыс. чел. | 2 | 6 | 6 | встроен\пристроен |
| 16 | Клубные помещения | м2 на 1 тыс. чел. | 50 | 150 | 150 | встроен\пристроен |

8. Мероприятия по восстановлению (рекультивации) земельного участка.

Перед началом строительства на территории квартала плодородный слой толщиной 0,3 м срезается со всей площади застраиваемой территории в соответствии с планом организации рельефа с последующим восстановлением только в пределах зеленых зон.

Плодородный слой почвы сдвигается бульдозером в продольном направлении по полосе и укладывается в бурты на расстоянии 50-100 м один от другого. Место складирования грунта определяется проектом производства работ. Высота почвы в отвале не должна превышать 10 м.

По трассам трубопроводов плодородный слой снимается в зоне траншей, берм, полос отвала минерального грунта, мест складирования материалов и работы механизмов.

Снятие плодородного слоя и перемещение его в отвал при строительстве магистральных трубопроводов производится бульдозерами продольно-поперечными ходами толщиной слоя до 30 см.

Разработка плодородного слоя производится в теплый и сухой период года. В случае выполнения работ в зимнее время, мерзлый плодородный слой почвы следует разработать с предварительным рыхлением на глубину, не превышающую толщину снимаемого плодородного слоя почвы.

После окончания строительства растительный грунт используется для нужд рекультивации и под озеленение.

9. Организация рельефа, благоустройство.

В проекте планировки предусматривается комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории, включающий в себя организацию рельефа и организацию поверхностного стока.

В настоящее время планируемая территория свободна от застройки и покрыта многолетними травами.

В целом рельеф территории квартала №11 полого-покатый с понижением поверхности на юго-запад и в сторону оврага. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах площадки изменяются от 163,90 м (северо-восточная часть) до 157,50 м (юго-восточная часть).

Учитывая существующее положение, природные условия и архитектурно- планировочное решение, проектом предусматривается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

организация рельефа;

организация поверхностного стока;

благоустройство водотоков;

Указанные мероприятия разработаны в объёме необходимом для обоснования планировочных решений проекта и могут уточняться на последующей стадии проектирования.

При расчёте схемы вертикальной планировки территории в соответствии со СП 42.13330.2011 проектные отметки поверхности земли назначены исходя из условий обеспечения допустимых уклонов безопасных для движения транспорта и пешеходов, максимального сохранения рельефа, минимального объёма земляных работ и отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям проезжих частей проездов в максимальном приближении к отметкам существующего рельефа и обеспечивает:

- организацию стока поверхностных вод путем обеспечения стока с территорий земельных участков на проезжую часть и по лоткам проезжей части проектными уклонами в систему закрытой дождевой канализации;

- удобное и безопасное движение транспорта и пешеходов путем придания проездам и тротуарам допустимых продольных и поперечных уклонов. Минимальный продольный уклон проезжей части принят 5 %о, максимальный - 38 %о, что соответствует СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проезжие части шириной 6 м приняты односкатными. Поперечные уклоны проезжих частей приняты 20 %о.

Поперечный уклон тротуаров принят - 10 %о в сторону проездов.

Покрытие проезжих частей приняты усовершенствованного типа. Сопряжение проезжих частей дорог с газонами и тротуарами осуществить бетонным бортовым камнем сечением 0,15 x 0,30 м.

Водоотвод с проезжих частей осуществляется по лоткам проезжей части со сбросом поверхностных вод в дождеприемные колодцы закрытой системы дождевой канализации.

Так как рельеф территории отвечает требованиям, предъявляемым к проектированию дорог, то больших объемов земляных работ по подсыпке или срезке нет: проектные отметки максимально приближены к существующим.

Перед началом строительства на планируемой территории необходимо снять существующий плодородный слой почвы на глубину 0,30 м и складировать его в бурты для дальнейшего использования на участках озеленения.

Организация рельефа осваиваемой территории квартала  запроектирована в увязке с планировочными отметками  прилегающей территории, а также с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод.

В проекте вертикальной планировки учитывались требования застройки и особенности рельефа площадки. Максимально сохранен существующий рельеф. Излишки грунта, вытесненного из корыта автодорог, площадок и пешеходных дорожек, и образовавшиеся в результате планировки территории, вывозятся в отвал.

Застройка, благоустройство и озеленение проектируемого участка должны обеспечивать:

- создание гармоничного архитектурно-ландшафтного ансамбля;

- организацию визуальных связей с окружающим природным ландшафтом;

- организацию удобного, комфортного и безопасного проживания на проектируемой территории;

- обеспечение условий для отдыха и занятия спортом взрослого населения и детей.

Благоустройство жилой зоны и прилегающей территории предполагает размещение площадок различного назначения, отвечающих требованиям санитарных и других норм и обеспечивающих комфортное проживание.

Площадки размещены таким образом, что возможно их использование жителями всего жилого комплекса.

Озеленение территории застройки предполагается осуществить на свободной территории путем устройства газонов, посадкой деревьев и кустарников.

Благоустройство жилых зон предусматривает благоустройство дворовых пространств  и прилегающих территорий с учетом размещения нормируемых элементов: площадок для отдыха детей и взрослых, детских площадок с расстановкой малых форм, а также площадок для занятий физкультурой.

Проезды и подъезды, а также велосипедные дорожки предусмотрены с асфальтобетонным покрытием.

Пешеходные дорожки предусмотрены с покрытием из асфальтобетона и из бетонной тротуарной плитки.

10. Мусороудаление. Расчет накопления  бытовых отходов.

В соответствии с проектом на проектируемой территории намечается размещение населения в жилых домах  и сотрудников общественной застройки.

Общее количество, согласно проекту, составляет 3464 человек.

Среднегодовая норма накопления бытовых отходов (ТБО) для жилищно-коммунального хозяйства принята по СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М (общее  количество по городу с учетом общественных зданий)  и составит 467 кг или 2,5 м3 на человека в год.

Таким образом, количество ТБО от планируемой застройки на перспективу составит 3464ч. х 2.5м3 = 8660 м3/год    или   8660 м3/год : 365 =23,73 м3/сут.

Крупногабаритные отходы 5% в составе приведенных значений составят

23,73 м3/сутки х 0.05 = 1,187 м3/сутки

емкость 1 контейнера = 0,75м3

Количество контейнеров = (23,73 - 1,187) м3/сутки : 0,75м3 = 30,0 шт.

При вывозе отходов ежедневно требуется 30 контейнеров.

Твердые бытовые отходы скапливаются на специально отведенной площадке с контейнерами для мусора, вместимостью 0,75 м

Размер площадок рассчитывается на установку нужного числа контейнеров, как правило, не более 5 штук. Площадки должны иметь асфальтовое покрытие, ограждены зелеными насаждениями - смородиной золотистой, айвой японской, барбарисом обыкновенным, боярышником, иргой канадской, должны непосредственно примыкать к сквозным проездам, исключая маневрирование мусоровозных машин.

Всего на планируемой территории при ежедневном удалении отходов должно быть задействовано 2 контейнера без отбора утильных фракций и 1 контейнер с учетом их предварительного отбора.

Для вывоза указанного количества отходов потребуется 1 мусоровоз МКМ - 4704.

Крупногабаритные отходы предлагается транспортировать на специальных машинах со съемными бункерами, поднимающимися и опускающимися с помощью гидравлического опрокидывающего устройства - ЗИЛ-ММЗ-49525 с вместимостью кузова 8 м3 и на машинах со сменными кузовами ЗИЛ-МСК-ТП, ГАЗ-МСК и ГАЗ-МСК-Т.

Благоустройство современного города невозможно без содержания улиц, площадей и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, путем их регулярной уборки летом и зимой. На магистралях, подлежащих уборке, должны быть расставлены урны и мусоросборные контейнеры.

На площади жилой застройки под объектами транспортной инфраструктуры - автомобильными проездами, стоянками, тротуарами, пешеходными дорожками и др. приходится 41630 м2 .

Расчетный норматив объема смета с твердых покрытий, не занятых постройками 5 кг/м2 в год. Таким образом, количество смета, образующегося за год, составит 41630 м2 х 5 кг/год = 208150 кг/год. В соответствии с действующими инструкциями для уборки такого количества покрытий потребуется 1 поливомоечная и 1 подметально-уборочная машина.

Для сбора бытовых отходов предусмотрены площадки для установки мусоросборных контейнеров, обеспечивающие временное хранение и вывоз отходов, с учетом удобства его использования и обеспечения подъезда к ним специализированного транспорта.

Мусороудаление с территории жилой застройки проводится путем вывоза бытового мусора с контейнерных площадок, предусмотренных в специально отведенных местах. Расстояние от контейнерных площадок до окон жилых зданий  принято не менее 20 метров, а удаление площадок от входов в жилые здания принято не более чем на 100 метров. Мусор с контейнерных площадок должен вывозиться на полигон ТБО.

Вывоз твёрдых бытовых отходов на свалку и механизированная уборка территории осуществляется по договору с соответствующими эксплуатационными службами г. Обнинска. Количество площадок для размещения контейнеров и размеры контейнеров для сбора отходов должно уточняться при детальной разработке проектов жилых групп квартала.

11. Расчет детских дошкольных учреждений и общеобразовательных  школ.

Детский сад.

Проектом планировки квартала №11 предусмотрено строительство детского образовательного учреждения вместимостью 120  мест.

Здание ДОУ проектируется отдельно стоящими.

Вместимость ДОУ принята, исходя из нормы обеспеченности - 33 мест на 1000 жителей, принятой в соответствии с действующими нормами проектирования. Требуется 33х3,464=114 мест.

Планировочная привязка зданий  ДДУ обеспечивает соблюдение нормативной величины радиуса доступности.

Площадь земельных участков, предназначенных для размещения детских дошкольных учреждений, составляет 1,24 га.

Школа.

Населения квартала №11составляет 3464 человек.

Проектом планировки жилого района «Заовражье» предусмотрено строительство школы общей вместимостью 1100 учащихся в микрорайоне №3. Планировочная привязка здания  общеобразовательной школы обеспечивает соблюдение нормативной величины радиуса доступности.

Вместимость школ принята, исходя из нормы обеспеченности - 95 мест на 1000 жителей, принятой в соответствии с действующими нормами проектирования. Требуется 95х3,464 = 329 мест.

Количество учащихся общеобразовательной школы для квартала №11 составляет 330 человек, из которых 275 человек будут учится в школе микрорайона №3. Территория школы на 825 учащихся в мкр. №3 была принята 2,4 га. На 1100 учащихся требуется 1100х21 кв.м = 2,31 га. Оставляем площадь территории 2,4 га.

По расчету, 55 учеников должны обучаться в начальной школе, совмещенной с ДОУ на территории квартала №11.

Учитывая, мест в ДОУ принято на 6 больше, чем по расчету, а максимальное количество учеников в классе должно быть не более 25, принимаем вместимость начальной школы - 50 учащихся. Здание и территория детского сада и начальной школы проектом приняты как единый комплекс.

12. Система обслуживания населения.

В соответствии с действующими нормами проектирования для обслуживания населения на территории жилого района «Заовражье» для повседневного обслуживания населения проектными решениями предусмотрено размещение магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, а также предприятий общественного питания на территории микрорайонов и кварталов на 1-ых этажах многоквартирных домов и пристроенных помещениях к этим домам.

На 1-ых этажах многоквартирных домов проектными решениями предусмотрено размещение нежилых помещений, в том числе: торговые помещения, помещения банков, отделения связи, аптеки, раздаточные молочных кухонь, приемные пункты прачечных и т. д.  Функциональное назначение помещений должно быть принято в соответствии с действующими нормами проектирования, определено спросом населения и уточнено по заданию на проектирование   при дальнейшем проектировании.

Требуемая общая торговая площадь магазинов с учетом норм проектирования:

- продовольственных товаров (70 кв.м/1 тыс. жителей)  -  203 кв.м;

- непродовольственных товаров (30 кв.м/1 тыс. жителей)   -  87 кв.м.

Проектом принято магазины с площадью торговых залов:

- продовольственных товаров -  500 кв.м;

- непродовольственных товаров -  1000 кв.м.

Предприятия общественного питания рассчитаны в соответствии с нормами проектирования (8 мест/1 тыс. жителей)  -  на 23,16 посадочных места, принято 24.

Предприятия бытового обслуживания рассчитаны в соответствии с  нормами проектирования (2 раб. места/1 тыс. жителей)  -  на 5,79 рабочих мест, принято 6.

Расчет обеспеченности объектами соцкультбыта квартала №11 см. таблицу №3.

13. Дорожная сеть

Территория квартала №11 расположена на отдельном участке земли от территории жилого района «Заовражье» и примыкает к продолжению проспекта Ленина, который является  магистральной улицей городского значения.

Ранее запроектированные улицы: Славского, бульвар Антоненко – ул. Гагарина, Борисоглебская, а также существующая ул.  Белкинская по своим параметрам являются магистральными улицами районного значения. В соответствии с градостроительными нормами, только магистральные улицы предназначены для пропуска общественного транспорта.

Примыкания ул. Славского и ул. Белкинской к проспекту Ленина должен осуществляться через саморегулируемые развязки в одном уровне.

В соответствии с проектными решениями все 3 примыкания въездов-выездов квартала №11, а также их сопряжения  осуществляются под прямым углом.

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости не превышают 40%о.

На проектируемых примыканиях и пересечениях обеспечиваются треугольники видимости: «транспорт-транспорт» и «транспорт-пешеход».

Проектными решениями ранее приняты следующие параметры улиц в красных линиях:

- проспект Ленина - 31,0 м (от оси до красной линии со стороны квартала №7);

Ширина пешеходной части тротуара вдоль пр. Ленина – 4,0 м.

Ширина пешеходной части тротуаров (пешеходных дорожек) вдоль внутри-квартальных проездов принята  1,5 м и 2,25 м.

14. Расчет сооружений для хранения транспортных средств.

Принятое проектными решениями расчетное количество жителей на территории квартала №11 составляет 3464  человек.

Уровень автомобилизации в соответствии с действующими на территории Калужской области градостроительными регламентами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 16.05.2013 г. № 256,  принят из расчета 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетное количество легковых автомобилей для жителей квартала №11 составляет  (300 х 3,464) 1039 автомобилей

Количество машино/мест для хранения транспортных средств на территории квартала №11 принято, исходя  из расчета 100% от расчетного числа легковых автомобилей.

В соответствии с действующими нормами 15% от общего числа машино/мест для сезонного хранения размещается за пределами селитебного комплекса. 15% от 1039 = 156 м/мест. Соответственно, на селитебной территории требуется 883 машино\мест.

Требуемое количество машино\мест для организованного хранения автотранспортных средств из расчета на 1000 жителей: 195 частных+2 ведомственных+3 такси = 200 м\м. Таким образом, для постоянного хранения на территории квартала должны быть, как минимум, предусмотрены места для 200х3,46=692 автомашин.

Места постоянного хранения автомобилей в квартале №11 предусмотрены к размещению в 2-х надземных автостоянках на 200 и 300 м\м, в подземной автостоянке на 260 м\м и в наземной плоскостной автостоянке на 100 м\м. Итого 860 машино\мест. Площадь земельных участков для размещения автостоянок для постоянного хранения автомобилей – 1,2 га.

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 16.05.2013 г. № 256 в жилых кварталах жилого района, на придомовых территориях, под жилыми, общественными зданиями, под участками зеленых насаждений, спортивных помещений, под хозяйственными, игровыми площадками (кроме детских) следует предусмотреть подземные автостоянки не менее 60 машино/мест на 1000 жителей - 60х3.46=208 машино/мест. Проектом предусмотрено в подземных стоянках 260 м\м.

На территории квартала в соответствии с действующими нормативами следует предусматривать размещение для временного хранения 25%  от расчетного числа автомобилей – 1039 х 0,25 = 260 машино/места.

Открытые площадки для организации гостевых автостоянок (парковок) предусматриваются на придомовых территориях из расчета 40 машино/мест на 1000 жителей – 138 машино/места. Проектом предусмотрено 188 гостевых м\м. Кроме того, проектом предусмотрены машино\места у общественных зданий: 50 мест на территории квартала и 90 (50+20+20) мест на территории проспекта Ленина, вдоль дублера, примыкающего к застройке общественных зданий, а также 2 гостевых места у ДОУ.  Всего – 142 м\м. Итого проектом предусмотрено временных парковок на 330 машино\мест.

Всего для квартала №11 запроектировано 860+324=1190 машино\мест, что соответствует нормативным требованиям.

Обслуживание легкового транспорта предусмотрено городской сетью станций технического обслуживания автомобилей и бензозаправочными станциями.

15. Мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

В соответствии с законодательством РФ проектом планировки предусмотрено создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проект планировки выполнен с учетом обеспечения среды жизнедеятельности инвалидов в соответствии с требованиями:

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Проектные решения учитывают физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Проектными решениями по застройке территории квартала №11 предусмотрены пешеходные маршруты по тротуарам вдоль проездов, ширина которых соответствует нормативным требованиям.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней принята – не менее 2,5 см, и не превышает 4 см.

Ширина путей движения на участках при встречном движении принята не менее 1,8 м с учетом габаритов кресел-колясок.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов.  Благоустройство и озеленение жилого района разработано с учетом требований  ВСН 62-91*.  При этом  уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для использования инвалидами на креслах-колясках и престарелыми, не превышают: продольный – 5%, поперечный – 1%-2%.

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры не далее 50 метров от входов в здания и около жилых зданий не далее 100 метров от входов должны быть выделены места для парковки транспорта маломобильных групп населения с учетом ширины зоны парковки  3,5 м и из расчета 10% от общего количества парковочных мест.

16. Противопожарные мероприятия.

Наружное пожаротушение зданий квартала осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на подземной кольцевой внутриквартальной  водопроводной сети диаметром 200 мм.   Места установки гидрантов оборудуются световыми указателями согласно НПБ 160-97.

Колодцы с пожарными гидрантами предусмотрены к установке  на внутриквартальной кольцевой водопроводной сети с радиусом действия не более 200 метров от зданий.

Внутреннее пожаротушение зданий осуществляется от внутренней системы хозяйственно-противопожарного водопровода.

Расход воды на внутреннее пожаротушение диктующего здания – 5 л/сек, на наружное пожаротушение диктующего здания – 30 л/сек.

Проектируемые многоэтажные здания относятся ко II степени огнестойкости. В соответствии с проектными  решениями расстояние от края проезда до стен зданий принято от 8,0 до 10,0  метров.

Подъезд противопожарной техники к проектируемым малоэтажным и многоэтажным домам предусмотрен по проездам с твердым покрытием и тротуарам, пригодным для проезда пожарной техники.  Практически все дороги и проезды закольцованы.

На территории жилого района предусмотрено размещение пожарного депо с круглосуточным дежурством. Размещение предусмотрено с учетом нормируемого радиуса обслуживания 3 км, согласно СНиП 2.07.01-89* и п. 4.4. СНиП 21-01-97**.

Решение вопросов обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов при размещении их на территории жилого района, достигается соблюдением соответствующих нормативных требований:

-  обеспечение минимально необходимых противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;

- обеспечение необходимой ширины проездов и подъездов к зданиям и сооружениям;

- расположение на территории жилого района пожарного депо.

17. Инженерное обеспечение

Водоснабжение и канализация.

Проектные решения по водоснабжению и водоотведению  выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и  в соответствии с  действующим генеральным планом  МО «Город Обнинск».

Ссылочные документы:

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

Схема водоснабжения

Водоснабжение квартала 11 жилого района «Заовражье» предусматривается от водопровода, проходящего вдоль проспекта Ленина с устройством камер подключения. В камерах подключения установлена отключающая арматура.

Схема хозяйственно-противопожарного водоснабжения проектируемого квартала №11  принята кольцевой с устройством перемычки.

На кольцевом водопроводе предусматривается установка в колодцах пожарных гидрантов  с радиусом действия 200 метров, запорной арматуры в узловых точках кольца и на подключениях жилых и общественных зданий.

В соответствии с СНиП 2.04.02-84* п. 2.30 максимальный  напор  в сети объединённого водопровода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) не должен превышать 60 метров. При напоре в сети более 60 метров необходимо предусмотреть установку регуляторов давления.

Напор в  водопроводе обеспечивает подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды во  встроено-пристроенных общественных зданиях без устройства повысительных насосных станций.  В соответствии с СНиП 2.04.01-85* п.6.7 напор на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического  прибора не должен превышать 45 метров.

Для обеспечения необходимого напора на хозяйственно-противопожарные цели   в  жилых 16, 18, 20 и 22 этажных домах необходимо устройство внутридомовых установок повышения давления.

Горячее водоснабжение микрорайона предусматривается для многоэтажной жилой застройки  и  зданий общественного назначения - от сети горячего водоснабжения централизованного теплоснабжения.

Рекомендуемый материал для водопроводных сетей - полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001.

Таблица 4

Баланс водопотребления и водоотведения квартала №11

жилого района "Заовражье" в г. Обнинске Калужской области.

(расходы приняты по региональным нормативам  "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области")

| №№ по п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Норма потребления л/сут | Колич. потреби- телей | Водопот- ребление м3/сут | Водоот- ведение м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А) Жилые дома квартирного типа высотой свыше 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с ванными длиной от 1500 до 1700мм Б) тоже на участке 2 В) Жилые дома с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 350 350 230 | 2895 381 188 | 1013 133.6 43.24 | 1013 133.6 43.24 |
| 2. | Школа Начальная школа | 1 учащийся + 1 преподаватель | 10 | 275 50 | 2.75* 0.5 | 2.75* 0.5 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | 1 ребенок | 75 | 95 25 | 7.13 1.87 | 7.13 1.87 |
| 4. | Предприятие общественного питания на 24 пос.мест U (количество условных блюд)=2.2хmх n (при 8 часовой работе) норматив – 2 посадки в час | 1 условное блюдо | 12 | 845 | 10.14 | 10.14 |
| 5. | Магазины продовольственных товаров. Общей площадью торговых залов 500 м2. | 1 работающий в смену (20 м2) торгового зала) | 250 | 25 | 6.25 | 6.25 |
| 6. | Магазин промышленных товаров площадь торгового зала 1000 м2 | 1 работающий | 12 | 20 | 0.24 | 0.24 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания. | 1 работающий | 25 | 6 | 0.15 | 0.15 |
| 8 | Клубы | 1 место | 8.6 | 40 | 0.344 | 0.344 |
| 9 | Офисы, апартаменты | 1 работающий | 12 | 415 | 4.98 | 4.98 |
|  | Непредвиденные расходы 10%. |  |  |  | 122.14 | 122.14 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1343.58 | 1343.58 |
|  | Внутреннее пожаротушение (1х5х3.6х3) | 2 струи по2.5 л/сек | 5 |  | 54 |  |
|  | Наружное пожаротушение (1х30х3.6х3) | 30 л/сек |  |  | 324 |  |
|  | ИТОГО на пожар: |  |  |  | 378 |  |
|  | Всего: с учетом пожара |  |  |  | 1721.58 | 1343.58 |
|  | Расход воды на полив: а) зеленых насаждений и т.п – 2.55га; б) усовершенствованных покрытий -2.11га | л/м2 л/м2 | 4 0.5 | 57300 26700 | 229.2 13.35 |  |
|  | ВСЕГО по кварталу: |  |  |  | 1964.13 | 1343.58 |

* Школа расположена на территории мкр. №3.

Схема  канализации.

Канализование  квартала №11 осуществляется по следующей схеме:

Бытовые сточные воды от 22 этажной застройки канализуются самотеком в сети района «Заовражье» -  в коллектор, проходящий вдоль проспекта Ленина.

Бытовые сточные воды от ДОУ, жилой  16, 17, 18, 20  этажной застройки,  от 3-х этажной двухсекционной застройки из-за невозможности самотечного подключения к канализационной сети района «Заовражье» поступают в КНС 2 и далее напорной сетью перекачиваются  в самотечную канализацию от 22 этажной застройки  (через колодец гаситель).

Бытовые сточные воды от 3-х этажной застройки поступают в КНС 3 и далее напорной сетью в самотечную сеть от 22 этажной застройки (через колодец гаситель).

Рекомендуемый материал труб – полипропилен.

Для сбора и отвода поверхностных вод  с территории квартала предусмотрена система ливневой  канализация закрытого типа. Система ливневой канализации отводит поверхностные  воды в сборный коллектор. Проектными решениями предусмотрена прокладка сборного коллектора. Сборный коллектор отводит поверхностные стоки на локальные  очистные сооружения района «Заовражье».

Система ливневой  канализации оборудуется дождеприемными колодцами и сетью трубопроводов,  в т.ч. и закрытыми водостоками. Для обеспечения технологического обслуживания проектируемые дождеприемные колодцы  расположены вблизи проездов.

Рекомендуемый материал труб - полипропилен.

Теплоснабжение.

В качестве источника теплоснабжения для проектируемой застройки квартала №11, предполагается использование тепловых сетей запроектированных для жилого района «Заовражье».

Тепловая сеть проектируется для снабжения теплом и горячей водой проектируемой застройки жилого района «Заовражье», состоящей из жилых, общественных зданий разной этажности.

Таблица 5

| Позиция по генплану | Наименование потребителя | Тепловые потоки (Гкал/час) | Количество воды т/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле- ние | Венти-ляция | Гор. вода | Итого |  |
| 1, 2, 3абв, 4, 8-17 | Жилые дома -16 шт | 6.212 | -------- | 3.277 | 9.489 | 77.65 (от) |
|  |  |  |  |  |  | 64.37 (гвс) |
| 3г | Пристроенные и встроенные общественные здания | 0,227 | 0,042 | 0,041 | 0.310 | 3.363 (от+в) |
|  |  |  |  |  |  | 0.513 (гвс) |
| 5 | Детский садик + начальная школа | 0,123 | 0,032 | 0,120 | 0,275 | 1,938(от+в |
|  |  |  |  |  |  | 1.500(гвс) |
| 6, 7 | Офисы | 0,279 | 0,059 | 0,040 | 0,378 | 4,23(от+в) 0,5(гвс) |
| 6, 7 | Апартаменты | 0,705 | 0, 141 | 0,138 | 0,984 | 10,58(от) 1,725 (гвс) |
| 6, 7 | Автостоянки | 1,275 | 1, 335 | - | 2,610 | 32,625(от+в) |
|  |  |  |  | Всего | 14,036 |  |

Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается следующим образом:

-многоэтажная  жилая застройка - от сетей центрального теплоснабжения;

-здания общественного назначения - от сетей центрального теплоснабжения;

Компенсация линейных удлинений осуществляется за счет углов поворотов и компенсаторов.

Теплосеть 2-трубная, подземная, трубопроводы в ППУ изоляции. Располагаемый напор в точке присоединения и полный напор в обратном трубопроводе будут определены в процессе проектирования на следующих стадиях проекта. Расчетный температурный график тепловой сети, отопление/ГВС - 15-70°C/60-50°C.

В каждом здании предлагается размещать автоматизированный ИТП для учета тепловой энергии, для приготовления горячего водоснабжения, для более точного регулирования температуры прямой и обратной воды в системе отопления зданий и сооружений в соответствии с погодными и эксплуатационными условиями индивидуально для каждого здания.

Электроснабжение.

Электроснабжение жилого района «Заовражье» предусматривается от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1.

Настоящий проект выполнен в соответствии с указаниями «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Нагрузка капитально-бытовых потребителей жилого района «Заовражье» определена по удельным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», табл. 6.1, 6.2, 6.3, 6,14.  Расчет выполнен с учетом пищеприготовления на газовых плитах в жилых домах до 10 этажей, на электроплитах - в домах выше 10 этажей  и средней обеспеченностью общей жилой площадью на 1 человека 30 кв.м.

Расчетная потребная мощность при смешанном питании потребителей различного назначении рассчитывается с учетом коэффициентов несовпадения максимумов нагрузок согласно  п. 6.31 СП 31-110-2003.

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норматив (кВт) | Потребная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд Дома с плитами (квартиры): - электрическими мощн. 8,5 кВт – жилой дом №1 - 324 шт жилой дом №2 - 270 шт жилой дом №3 - 504 шт жилой дом №4 - 570 шт лифтовых установок по 2 в 15 секциях жилые дома №8, 9 жилые дома №10-12 жилые дома №13-17 | кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру кВт/квартиру кВт на секцию | Переменная 1,27 1,36 1,36 1,23 14 | 411,5 367,2 685,4 701,1 210,0 450 54 45 |
| 2 | Общеобразовательная школа на 275 мест На 50 мест | кВт /место | 0,25 | 68,75* 12,5 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения на 95 мест 25 мест | кВт/место | 0,46 | 43,7 11,5 |
| 4 | Магазины, в том числе: - продовольств. тов. с торг. пл. 500 кв.м - непродовольст. тов. с торг. пл. 1000 кв.м | кВт/1кв.м кВт/1 кв.м | 0,23 0,14 | 115,0 140,0 |
| 5 | Предприятия общественного питания на 24 мест | кВт/1 место | 1,04 | 25,0 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания на 6 раб. мест | кВт/1место | 1,5 | 9,0 |
| 7 | Прочие предприятия, 5 шт | кВт/предпр. | 1,5 | 7,5 |
| 8 | Освещение внутриквартальных дорог, проездов, спортивных площадок | кВт/га |  | 30,0 |
| 9 | Автостоянки подземные на 260 мест Автостоянки надземные на 200 мест Автостоянки надземные на 300 мест | кВт |  | 35,0 26,0 39,0 |
| 10 | Офисы, апартаменты 10100 кв. м в зд. 6 6650 кв. м в зд. 7 | кВт/1кв.м | 0,054 | 545,4 369,1 |
| Итого с учетом несовпадений максимумов нагрузок | 4322,9 4391,7 - со школой |

* Школа расположена на территории мкр. №3.

Для покрытия нагрузок и перспективного развития квартала предусматривается строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВт – 2х1250 кВа и 2х2000 кВа.

Расчетная нагрузка на жилой район «Заовражье» составляет 10,5 МВт. Для покрытия нагрузок и возможного развития предусматривается строительство блочных трансформаторных подстанций типа «Сэндвич» на напряжении 10/0,4 кВ с общей трансформаторной мощностью 13,16 МВт. В качестве распределительных устройств на напряжении 10кВ приняты 2 РП-10 кВ с нагрузкой 7,0 МВт, как наиболее целесообразной в данном случае, запитка ТП от РП выполняется по двухлучевой схеме.

Схема распределительных сетей 10 кВ принята из расчета потребителей второй и третьей категории надежности электроснабжения.

Распределительные сети 10 и 0,4 кВ принимаются кабельными с прокладкой в земляных траншеях.

Расчетный учет потребляемой электроэнергии предусматривается на вводах и отходящих линиях 10 кВ, на вводах 0,4 кВ силовых трансформаторов ТП и РП, а также на ВРУ жилых и общественных зданий.

Для жилых и общественных зданий компенсация реактивной мощности не предусматривается.

Газоснабжение.

В квартирах многоэтажной застройки 16-22 этажа на территории квартала №11 предусматривается установка электрических плит. Проектируемая система газоснабжения 3-х этажных жилых домов квартала №11  присоединяется к существующему газопроводу высокого давления диаметром 100 мм, проложенному по проспекту Ленина.

От существующего газопровода диаметром 100 мм до блочного газорегуляторного пункта (ГРПШ) №1 проектируется газопровод высокого давления. Газопровод высокого давления предусматривается из стальных электросварных труб в «Весьма усиленной»  изоляции. В верхней части 3-этажной застройки проектируется ГРПШ №1 в нижней части квартала проектируется ГРПШ-№2 для понижения давления в газопроводе от высокого до низкого  (0,003 МПа).

В ГРПШ должно быть предусмотрено:

- учет расхода газа и передачи информации на расстоянии;

- создание системы диагностики, контроля газа;

- проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и распределения газа;

- создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого её функционирования;

- осуществление технического диагностирования  на ГРПШ.

- проведение энергосберегающих мероприятий для возможности  сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Далее газопровод низкого давления подводится к 3-х этажным жилым домам. Газопровод низкого давления проектируются из полиэтиленовых труб. Газопроводы-вводы проектируются в помещения с газопотребляющим оборудованием - газовым плитам для приготовления пищи.

Жилые дома 3-х этажные - 8 шт.  оборудуются 4-х конфорочными газовыми плитами.

Таблица 7

| Наименование газового оборудования | Кол-во квартир, шт. | Продолжительность работы в сутки, ч. | Продолжительность работы прибора, сут/год. | Расход газа при номинальной производительности, м3/ч. | Общий расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая плита | 66 | 5 | 365 | 1.20 | 28908,0 |
| всего: |  |  |  | 396,0 | 28908,0 |

Телефонизация.

Обеспечение проектируемых зданий и сооружений, предусмотренных к размещению на территории жилого района,  телефонной связью  и средствами радиофикации предполагается путем строительства коммуникаций связи. Для строительства линий связи проектными решениями предусмотрены межквартальные технологические коридоры.

Проектными решениями предусмотрено внедрение системы проводной связи и присоединение к сети передачи данных ООО «Макснет Системы»  в соответствии с выданными техническими условиями.

Предполагается 100% обеспеченность средствами связи проектируемых объектов.

18. Межевание территории

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения.

В рамках проекта межевания проведено:

- Анализ территории проектирования на предмет сформированных земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

- Определение фактических землепользователей и видов использования земельных участков

- Обоснование границ устанавливаемых земельных участков

- Обоснование формируемых территорий общего пользования

- Определение основных технико-экономических показателей проекта межевания в том числе: территории земельных участков, предназначенных для строительства, внутриквартальные территории общего пользования, территории объектов культурного наследия, территории зон с особыми условиями использования.

В составе проекта планировки выполнен чертеж межевания территории с ведомостью координат углов поворотных точек земельных участков (в местной системе координат г. Обнинска).

Определены границы земельных участков объектов социально-культурного, коммунально-бытового и инженерно-технического назначения.

Границы проектируемых земельных участков установлены с учетом обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним согласно СНиП 11-04-2003 (п.3.2.2 Проект межевания территорий п.3).

Размеры участков определены в соответствии требованиями региональных нормативов.

Экспликацию межуемых участков и ведомость координат углов поворотных точек см. в приложении 4.

19. Объекты культурного наследия

На территории квартала №11 отсутствуют зарегистрированные памятники культурного наследия.

По сведениям, полученным от Обнинских краеведов, в юго-восточной части квартала возможно расположен объект археологического наследия в виде культурного слоя на месте пустоши Зайцево (XIV-XV в. в.), не относящийся к памятникам. Поселение состояло, судя по всему, из одного-двух дворов. Граница археологического наследия документально не установлена.

Застройщику, при обнаружении культурного слоя, необходимо приостановить все строительно-монтажные работы и действовать в строгом соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в редакции, действующей с 01.01.2014 , а именно: со статьями 37, 40, 45, 45-1, 49. Ответственность за нарушение вышеуказанного Федерального Закона – в соответствии со статьей 61.

Приложение 1.

Технические условия на подключение

к инженерно-техническим сетям города.

Приложение 2.

Исходно-разрешительная документация.

Приложение 3.

Ведомость расчета координат точек квартала в

красных линиях.

Квартал №11

Точка К11.1                                              Точка К11.2

х = 16120,01                                            х=16160,51

у = 11528,76                                            у=11347,20

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

юв 282(34*31”                                         юз 187(27*51”                                                    расстояние – 186.02м                            расстояние – 96.70м

Точка К11.3                                             Точка К11.4

х = 16064,63                                            х=16097,16

у = 11334,64                                            у=11177,09

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

юв 281(39*52”                                         юв 294(39*56”                                                    расстояние – 160.87м                            расстояние – 265.73м

Точка К11.5                                            Точка К11.6

х = 16208,05                                            х=16027,55

у = 10935,60                                            у=10883,28

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

юз 196(9*59”                                           юв 311(46*41”                                                    расстояние – 187.93                              расстояние – 15.92

Точка К11.7                                           Точка К11.8

х = 16038,16                                            х=16072,06

у = 10871,40                                            у=10831,56

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

юв 310(23*25”                                         св 33(9*48”                                                    расстояние – 52.30                                расстояние – 98.22

Точка К11.9                                          Точка К11.10

х = 16154,28                                            х=16288,60

у = 10885,29                                            у=10898,76

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

св 5(43*32”                                              св 5(43*32”                                                    расстояние – 134.99                              расстояние –1.34

Точка К11.11                                       Точка К11.12

х = 16289,94                                            х=16334,23

у = 10898,89                                            у=10916,26

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

св 21(24*48”                                            св 21(24*36”                                                    расстояние – 47.57                                 расстояние – 7.74

Точка К11.13                                       Точка К11.14

х = 16341,44                                            х=16362,06

у = 10919,09                                            у=10940,87

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

св 46(34*30”                                            сз 136(46*52”                                                    расстояние – 29.99                                 расстояние – 29.59

Точка К11.15                                       Точка К11.16

х = 16340,49                                            х=16332,51

у = 10961,14                                            у=10977,10

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

сз 116(34*20”                                           сз 100(36*50”                                                    расстояние – 17.84                                 расстояние – 23.60

Точка К11.17                                       Точка К11.18

х = 16328,16                                            х=16331,11

у = 11000,30                                            у=11011,88

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

св 75(40*56”                                             св 58(26*8”                                                    расстояние – 11.94                                 расстояние – 18.67

Точка К11.19                                       Точка К11.20

х = 16340,89                                            х=16356,51

у = 11027,80                                            у=11039,15

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

св 36(0*37”                                              св 25(15*19”                                                    расстояние – 19.31                                 расстояние – 22.22

Точка К11.21                                       Точка К11.22

х = 16376,61                                            х=16404,41

у = 11048,64                                            у=11059,52

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

св 21(22*51”                                             св 6(38*34”                                                    расстояние – 29.85                                 расстояние – 18.86

Точка К11.23                                      Точка К11.24

х = 16423,15                                            х=16436,98

у = 11061,70                                            у=11066,09

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

св 17(36*3”                                              св 45(46*29”                                                    расстояние – 14.51                                 расстояние – 16.20

Точка К11.25                                      Точка К11.26

х = 16448,29                                            х=16463,84

у = 11077,71                                            у=11095,76

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

св 49(15*27”                                            св 84(57*21”                                                    расстояние – 23.83                                 расстояние – 13.52

Точка К11.27                                      Точка К11.28

х = 16465,03                                            х=16458,46

у = 11109,23                                            у=11132,08

элемент - прямая линия                        элемент – прямая линия                        дирекционное направление –               дирекционное направление –

сз 106(2*42”                                             сз 127(39*31”                                                    расстояние – 23.77                                 расстояние – 7.33

Точка К11.29

х = 16453,98

у = 11137,88

элемент - прямая линия

дирекционное направление –

сз 130(30*39”                                                                                                 расстояние – 514.11

Приложение 4.

Ведомость координат углов поворотных точек

земельных участков.

| Номер точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | Х | Y |
| К11.1 | 16120.01 | 11528.76 |
| К11.2 | 16160.51 | 11347.20 |
| К11.3 | 16064.63 | 11334.64 |
| К11.4 | 16097.16 | 11177.09 |
| К11.5 | 16208.05 | 10935.60 |
| К11.6 | 16027.55 | 10883.28 |
| К11.7 | 16038.16 | 10871.40 |
| К11.8 | 16072.06 | 10831.56 |
| К11.9 | 16154.28 | 10885.29 |
| К11.10 | 16288.60 | 10898.76 |
| К11.11 | 16289.94 | 10898.89 |
| К11.12 | 16334.23 | 10916.26 |
| К11.13 | 16341.44 | 10919.09 |
| К11.14 | 16362.06 | 10940.87 |
| К11.15 | 16340.49 | 10961.14 |
| К11.16 | 16332.51 | 10977.10 |
| К11.17 | 16328.16 | 11000.30 |
| К11.18 | 16331.11 | 11011.88 |
| К11.19 | 16340.89 | 11027.80 |
| К11.20 | 16356.51 | 11039.15 |
| К11.21 | 16376.61 | 11048.64 |
| К11.22 | 16404.41 | 11059.52 |
| К11.23 | 16423.15 | 11061.70 |
| К11.24 | 16436.98 | 11066.09 |
| К11.25 | 16448.29 | 11077.71 |
| К11.26 | 16463.84 | 11095.76 |
| К11.27 | 16465.03 | 11109.23 |
| К11.28 | 16458.46 | 11132.08 |
| К11.29 | 16453.98 | 11137.88 |
| Т11.1 | 16359.94 | 11041.65 |
| Т11.2 | 16302.64 | 11000 |
| Т11.3 | 16178.48 | 11000 |
| Т11.4 | 16153.21 | 11055.03 |
| Т11.5 | 16231.32 | 11055.03 |
| Т11.6 | 16268.24 | 11086.58 |
| Т11.7 | 16313.56 | 11095.93 |
| Т11.8 | 16339.18 | 11065.94 |
| Т11.9 | 16441.07 | 11053.00 |
| Т11.10 | 16424.18 | 11172.76 |
| Т11.11 | 16340.85 | 11101.57 |
| Т11.12 | 16147.44 | 11405.81 |
| Т11.13 | 16192.26 | 11444.20 |

| Номер точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | Х | Y |
| Т11.14 | 16224.75 | 11406.17 |
| Т11.15 | 16171.85 | 11360.89 |
| Т11.16 | 16159.77 | 11350.54 |
| Т11.17 | 16191.06 | 11267.85 |
| Т11.18 | 16134.88 | 11256.25 |
| Т11.19 | 16155.69 | 11151.63 |
| Т11.20 | 16155.75 | 11128.32 |
| Т11.21 | 16206.85 | 11068.51 |
| Т11.22 | 16206.85 | 11055.03 |

Экспликация межуемых участков.

| Номер участка | Площади участков, га | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
|  | 12.67 | Квартал №11 |
| КВР 11.1 | 5.52 | Жилая застройка повышенной этажности со встроенно-пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения. |
| КВР 11.2 | 4.18 | Жилая застройка смешанной этажности |
| КВР 11.3 | 1.24 | Детский сад на 120 мест и начальная школа на 50 учащихся |
| КВР 11.4 | 0.68 | Офисы и автостоянка на 300 и 260 машино\мест |
| КВР 11.5 | 0.33 | Офисы и автостоянка на 200 машино\мест |
| КВР 11.6 | 0.72 | Территория общего пользования квартала |