В разработке ППТ приняли участие:

Руководитель ТМ

«Обнинскархпроект»                                               В. Шкарпетин

Главный архитектор

Проекта                                                                     Г. Беспалова

Гл. специалист

по ТС                                                                         А. Милицын

Гл. специалист

по ВК                                                                          Г. Шибанов

Гл. специалист

по ЭН                                                                          Д. Делициев

Гл. специалист

по СС                                                                         Ю. Волков

Состав проекта.

Том I

Часть 1 Пояснительная записка

Часть 2 Чертежи

Том II

Материалы по обследованию ППТ, касающейся

защиты от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, ГОЧС и пожарной

безопасности.

Том III

Охрана окружающей среды

Том 1V

Инженерно-экологические изыскания

Оглавление.

Раздел 1.

Существующее использование территории

  - Местоположение территории

1,2    Климатические условия

1,3    Инженерно-гологические условия

Раздел 2.

Основные направления градостроительного

развития территории

  - Жилая застройка

  - Основные направления системы

обслуживания населения.

  - Транспорт.

Раздел 3.

Градостроительное зонирование территории.

Раздел 4.

Инженерное обеспечение территории

4.1 Теплоснабжение

4.2 Водоснабжение и канализация

4.3 Ливневая канализация

4.4 Дренаж

4.5 Внутренние сети водопровода и канализащии

4.6 Электроснабжение

4.7 Сети связи

Раздел 5.

Линии градостроительного регулирования

Технико-экономические показатели

Приложения.

Введение.

Проект планировки территории микрорайона №55 города Обнинска разработан на основании технического задания выданного ЗАО «Импекс-Консалтинг», концепции застройки микрорайона 55 и постановления администрации города Обнинска № 736-п от 31.05.2007г. « О предоставлении земельного участка в аренду ЗАО  «Корпорация Идеал» Кроме того в проекте учтены исходные материалы для градостроительного проектирования на участках ранее отведенных в собственность или аренду.

Проект планировки определяет основные направления перспективного развития территории, ее архитектурно-планировочную структуру, принципы объемно-композиционного решения застройки и первоочередные мероприятия реализации проекта; культурно-бытовое, транспортное обслуживание, инженерное обеспечение; устанавливает градостроительное зонирование территории, границы объектов нормирования, основные показатели градостроительного развития территории.

Основополагающими документами для проектирования послужили:

Генеральный план г.Обнинска, утвержденный в 2007 году.

Концепция застройки микрорайона 55 разработанная и принятая на градостроительном совете. Протокол №7 от20.12.2007 года.

Опорный план территории существующий на момент начала проектирования.

Техническая документация собственников земельных участков.

Для разработки проекта планировки территории (ППТ) использовались следующие нормативно - методические документы:

- Закон «Градостроительный кодекс Российский Федерации». Принят 29.12.04г. № 190-ФЗ. С изменениями на 01.01.08г.

- Инструкция о составе и порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации МДС II-7, 2000.

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах, РДС 30-201-4

Раздел 1.

Существую   использование территории

1.1 Место положение территории

Территория микрорайона  расположена в северо-восточной части города Обнинска на пересечении основных городских улиц: проспекта Маркса и улицы Энгельса.

Проспект Маркса относительно проектируемой территории микрорайона 55, примыкает своей красной линией по наиболее протяженной части до улицы Северная.

Улица Маркса – соединяет автомобильный и железнодорожный вокзалы, автомобильную трассу Москва – Киев с центром города.

Границы территории с северной стороны застроены объектами частной застройки; на городских землях и деревни Белкино.

С северо-западной  стороны, земли Гослесфонда – 300 метровая санитрно- защитная зона от газопровода В.Д.

На данном этапе вся территория свободна от застройки, имеет собственников  и примерно на четыре пятых свободна от лесных массивов.

По территории проложены сети газопровода Н.Д., канализации, асфальтовая дорога до частной застройки и полуподземный водо-

ток подпитывающий Белкинские пруды.

Территория имеет градостроительные ограничения по санитар- но-защитным зонам от газопровода В.Д. д.1200мм-300м. и  от ГРС-180м. От многоуровневого гаража-стоянки на 400 единиц-50м.

До разработки ППТ застройка осуществлялась не системно без

предварительной комплексной проработки территории, а земли проданы без учета градостроительной концепции генерального плана города Обнинска.

Рядом с участком, с северо- восточной стороны ведется строительство многоуровневой стоянки для легковых автомашин на 400 единиц открытого типа.

Общая площадь территории микрорайона состоит из:

Территория участка Корпорации «ИДЕАЛ»           - 10,92Га

Территория участка ООО «РУФ-Сервис»                 -0,42Га

Территория участка ООО «Макрон-2»                      -0,85Га

Территория ООО «Оскар»                                         - 0,98Га

Территория ЗАО «Пригородное»                              - 4,3  Га

Территория Муниципального образования              - 1,59Га

Всего                                                        -19,06Га

Резервная территория под торговый комплекс      -  2,43Га

  - Климатические условия

Город Обнинск, где проектируется Микрорайон №55, расположен на северо-востоке Калужской области в центральной части Русской равнины на левом берегу р. Протвы.

Климатические условия города характерны для зоны с умеренно-контиентальным климатом, с четко выраженными временами года.

Значения среднемесячной температуры по месяцам для территории города приведены в нижеследующей таблице

| Температура | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-летний период осреднения | -10 | -7,5 | -1,9 | 6.0 | 12,9 | 16.8 | 17.9 | 16.4 | 11.0 | 4.2 | -0.5 | -5.5 | 5.0 |
| 80-летний период осредненый | -9.9 | -9.4 | -4.5 | 4.2 | 11.8 | 15.8 | 17.8 | 16.1 | 10.6 | 4.4 | -2.0 | -7.4 | 4.0 |
| Самая низкая (2) | -22 | -21 | -11 | -3.0 | 5.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 2.0 | -1.0 | -9.0 | -15 | -22 |
| Самая высокая (2) | -3.0 | -2.0 | 2.0 | 11.0 | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 2.0 | 16.0 | 11.0 | 3.0 | 0 | 24.0 |
| Средние отклонение (2) | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | - |

Как видно из приведенной таблицы среднемесячная температура самого жаркого месяца – июля составляет +18, самого холодного – декабря – минус 10. Средняя температура очень изменчива, в отдельные годы она может значительно отклоняться от средних значений.

Межсуточная изменчивость в холодный период года (декабрь – март) составляет в среднем 2.2, в теплый период – 12-14 С.

В Обнинске средняя дата первого заморозка осенью наступает 24 сентября, последнего – весной – 11 мая. При этом средняя продолжительность безморозного периода 135 дней (наибольшая – 170, наименьшая – 110 дней).

Средняя глубина промерзания почвы составляет 56 см, минимальная – 30, максимальная – 89 см. Полностью почва оттаивает 22 апреля, самый поздний срок – 5 мая.

В районе г. Обнинска с сентября по апрель почти половину времени преобладают ветры южные и юго-западные, северные ветра повторяются реже. В теплое время года преобладающее направление ветра выделить трудно.

Годовая роза ветров по месяцам показана на чертежах по многолетним данным метеостанции Малоярославец и метеоплощадки ВММ НПО «Тайфун».

Среднемесячная скорость ветра, в общем, невелика и изменяется от 1,7 м/с до 2,3 м/с, среднегодовая составляет 1,9 м/с.

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоярославец | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.2 |
| Обнинск | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |

Город Обнинск расположен в районе со средними ветрами. Вероятность сильных ветров невелика. Повторяемость превышения скорости ветра 8.5 м/с составляет в году 5%. Наибольшие скорости ветра, вероятность которых составляет 1 раз в 20 лет, достигает 27-28 м/с.

Город Обнинск и его окрестности характеризуются сравнительно влажным климатом.

Наиболее высокая относительная влажность воздуха отмечается в ноябре, декабре и январе, и составляет 85-87%. С февраля начинается понижение влажности и минимум достигается в мае (68%), с июля относительная влажность воздуха начинает увеличиваться. В летний период влажность снижается до 30%. В период с мая по сентябрь количество дней с влажностью менее 30% равно 8.

Среднее число дней с туманом за год составляет 36. Максимум числа дней с туманом по месяцам приходится на холодный период. В этот период туманы более длительные (до 6-12 часов). Часто их продолжительность достигает 1-2 суток.

На рассматриваемой территории число дней с метелями колеблется от 25 до 45 за зиму. В среднем, наибольшее число дней с метелями отмечается в январе. Метели чаще отмечаются при юго-восточных и южных ветрах и скорости ветра 6-9 м/с.

Число дней с градом обычно не превышает 2. Град наблюдается в теплую половину года. Иногда даже непродолжительное выпадение интенсивного града может нанести большой ущерб сельскому хозяйству.

1.3 Инженерно – геологические условия

1.3.1 Рельеф.

Поверхность территории микрорайона 55 относительно ровная, преимущественно субширотного направления. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 176.0 до 184.0 м. Уклоны поверхности на большей части территории не более 5-10 градусов.

1.3.2 Геологическое строение

Верхнюю часть геологического разреза, являющуюся основанием всех сооружений, слагают четвертичные отложения, подстилаемые отложениями карбона. Четвертичные накопления представлены мощной (до 70-80 м), сложно построенной толщей пород различных генетических типов, от современного до нижнечетвертичного возрастов.

Современные отложения (Qu) представлены пойменными аллювием р. Протвы, сложенным разнозернистыми песками, чаще всего перекрытыми супесями, суглинками и торфом. Мощность современных аллювиальных отложений изменяется от 2-4 до 16м.

Среднечетвертичные отложения (Q2) на территории микрорайона 55 представленны аллювиально-флювиогляциальными отложениями III и IV надпойменных террас р. Протвы и сложенными разнозернистыми песками с прослоями суглинков, мощностью от 2-10 до 6-11 м, а также суглинками с галькой и валунами морен днепровского, ранее- и верхнемосковского оледенения, межморенными толщами различных фаз оледенения, общей мощностью до 18-20м.

Водоносный комплекс четвертичных отложений

Водоносный горизонт современных болотных отложений развит в пределах озерно-ледниковой равнины и долины р. Протвы, представлен суглинками и торфами. Мощность его достигает 3м. Зеркало подземных вод фиксируется на глубине 0.5-1м. Воды – гидрокарбонатно-сульфатные, характеризуются повышенным содержанием железа. Практического значения для хозяйственно-питьевых целей горизонт не имеет, но играет важную роль в питании нижележащих горизонтов, аккумулируя большое количество талых вод и атмосферных осадков.

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений развит в долине р. Протвы и связан с нижележащими водоносным  горизонтом верхнего карбона. Водовмещающими породами являются суглинки (в верхней части разреза) и разнозернистые пески. Воды безнапорные. Мощность горизонта 7-13 м, глубина залегания 1-2м; коэффициент фильтрации 0.1-3.7м.

Воды гидрокорбонатные, с минерализацией 0.2-0.5 г/л, подвержены поверхностному загрязнению, содержат знасительное количество органических примесей.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных отложений слагают песчано-супесчано-суглинистые пролювиальные, аллювиально-элювиальные, аллювиальные и покровные накопления. Водоносный горизонт распространен в пределах I и II надпойменных терасс и фиксируется на глубине от 0 до 7м, мощность достигает 5-7м.

Воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные, с минерализацией от 0.3 до 0.7-1.3 г/л.

Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Воды подвержены загрязнению и содержат значительное количество органических примесей.

Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений слагают водноледниковые, озерные, флювиогляциальные, ледниковае осадки, представленные песчано-суглинистыми накоплениями с галькой и гравием. Мощность водоносного горизонта – 2.6м, глубина залегания – от 1-5 до 10-15м.

Воды слабо напорные или безнапорные. Химический состав неустойчевый, подвержен сезонным колебаниям. Водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный комплекс каменноугольной системы представлен двумя водоносными горизонтами:

- одоносный горизонт верхнего карбона приурочен к известнякам, распространенным повсеместно, кроме долины р. Протвы. Мощность горизонта – 10-26 м, глубина залегания – от 4-5 до 50-70м. Воды гидрокарбонатно-магниево-кальцевые.

- водоносный горизонт нижнего карбона распространен повсеместно в пределах палеодолины р. Протвы. Взаимосвязан с комплексом четвертичных отложений. Залегает на глубине от 4-5м до 70м. Воды гидрокарбонатно-магниево-кальцевые. В пределах депрессионных воронок и неотектонических зон трещиноватости изменяются до сульфатных. С сульфатными водами связаны аномалии гелия, стронция, фтора и других микроэлементов.

Водоносные горизонты разделены мощным (до 26м) водоупором (Стешевский водоупор).

Оба горизонта интенсивно эксплуатируются, в том числе ближайшими промышленными центрами.

Режим подземных вод находится под влиянием как естественных (метеорологических), так и искусственных факторов, связанных с эксплуатацией водозабора.

Режим водоносных горизонтов, распространенных в долине реки, в значительной мере связан с режимом реки. Режим водоносных горизонтов в пределах водоносных водоразделов – в основном с количеством выпадающих атмосферных осадков.

В годовом цикле колебания уровня выделяются четыре периода, соответствующие сезонами года. Годовые колебания уровня составляют 0.7 – 3м.

1.3.3 Инженерно-строительное районирование.

По совокупности компонентов геологической среды (рельефа, состава и состояния пород, условий их залегания, подземных вод, инженерно-геологических процессов), влияющих на градостроительные решения, условия строительства и эксплуатацию инженерных сооружений, на рассматриваемой территории выделяются следующие инженерно-строительные регионы:

- Территории со средними условиями для строительства – сложные среднечетвертичными аллювиально-флювиогляциальными песчано-глинистыми отложениями, с уровнем подземных вод 2-5 м и уклонами поверхности 10-20 градусов.

- Территории с простыми условиями для строительства – сложенные среднечетвертичными отложениями морен (глины с гравием, галькой и валунами), с уровнем подземных вод на глубине более 5м, с уклонами поверхности менее 10 градусов.

Раздел 2.

Основные направления градостроительного развития территории

К основным направлениям отнесены:

принцип развития жилой застройки;

принцип системы обслуживания;

транспортные связи;

инженерное обеспечение территории.

В основу построения градостроительной идеи микрорайона 55 положено продолжение формирования линии застройки проспекта Маркса в границах красных линий с учетом сложившегося масштаба.

В соответствии с границами землепользователей, территория разделена на два очереди строительства.

Компоновка застройки решена по принципу образования жилых групп численностью 1,5-2,0 тысяч жителей.

Обслуживание населения обеспечивается за счет встроенно- пристроенных учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а так же школы и двух детских садов-яслей.

2.1 Жилая застройка

Решена по факту отведенной территории собственников с учетом

красных линий микрорайона.

Первая очередь строительства состоит из четырех групп А;Б;В;Г. Участок в пределах предлагаемых красных линий площадью 10,92Га. По факту эскиза застройки общая жилая площадь соста- вляет 163300 м.кв. При норме 30м.кв. на человека численность составит 163300/30=5444 человека.

Вторая очередь строительства состоит из группы  Д. Участок в пределах предлагаемых красных линий площадью 8,14Га. По факту эскиза застройки общая жилая площадь составляет 71408 м.кв. При норме 30м.кв. на человека численность составит 71409/30=2380 человека.

Общая площадь жилья при норме 30м.кв на чел. Составляет 163300+71409=234709м.кв.

Плотность жилой застройки составляет: 7824/20,41=383чел/Га

Общая численность населения-7824 человека.

По возрастной структуре население характеризуется следующими показателями:

Группа населения дошкольного возраста 100х0,7х7824= 548чел. (основание СНиП 2.07.01-89)

По данным ЦСУ и генплана города группа населения дошкольного возраста составляет 7824х0.15х0.2=235 детей с учетом прироста рождаемости к 2025 году на 2% принята численность 300 чел.

Группа населения школьного возраста 180х0.7х7824 =1375 чел По данным ЦСУ и генерального плана города население школьного возраста к 2025 г составит 7824х0.17х0.8=1100 учащихся.

Трудоспособный возраст

(по данным статистики) – 61% =4784 чел

Старше трудоспособного возраста

(по данным статистики) – 22% =1721 чел

Для жилой застройки приняты жилые дома каркасно-монолитной конструкции с облегченными ограждающими конструкциями стен (газосиликатные блоки, утеплители минераловатные плиты «ROOKWOOL», пенополистирол ПСБС-25 и др. с облицовкой лицевым кирпичом, декоративной штукатуркой и навесными вентилируемыми конструкциями) что значительно сокращает трудоемкость строительства.

В проекте принята высокоплотная застройка 10-17ти этажными секционными домами и 17ти этажными точечными домами, обес- печивающими живописный силуэт жилым образованиям.    Данные по жилой застройки сведены в таблицу 1.

2.2. Основные направления системы обслуживания населения.

Для микрорайона 55 предусматривается сеть социально- бытового и торгового обслуживания. Основанием для определения состава и количества учреждений послужил СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сель- ских поселений».

Потребность в школах определена расчетом, учитывая статисти- ческие данные по г.Обнинску                                 -1100 учащихся

Тоже потребность в детских садах яслях              - 300 мест

Магазины продтоваров  70*7,82=                           - 547 м.кв.

Промтоваров 30*7,82=                           -235  м.кв.

Предприятия общественного питания 8*7,82=      -  63   п.м.

Кулинария                                               3*7,82=      -  24  м.кв.

Предприятия бытового обслуживания  2*7,82=     -  16    р,м.

Прачечные самообслуживания            10*7,82=    -   78 кг.белья/см.

Химчистка (приемный пункт)                  4*7,82=    -    32кг.вещей/см.

Почтовое отделение ,междугородняя связь,

агентство союзпечати                    по заданию Горадминистрации

Сбербанк   по заданию филиала СберБанка  г.Обнинска

ЖЭК, помещения работы с населением, пункт милиции.

Все предприятия и учреждения обслуживания населения расопо- ложены на пути движения жителей и горожан по красной линии

улицы Маркса во встроено пристроенных помещениях жилых домов. При этом загрузка торговых предприятий осуществляется

со стороны проезжей части улиц в дебаркадеры.

В зону застройки 1-ой очереди входит:

Детский сад/ясли на 140мест с плавательным бассейном;

Магазин продовольственных товаров с кулинарией общей  торговой площадью-598,2 м.кв. Размещен в группе Б, дом 2Б.

Дом быта со СберБанком и почтовым отделением с общей площадью-1100м.кв.   Размещен в группе В, дом 2В.

Магазин промышленных товаров торговой площадью-235 м. кв., аптека 2-ой категории. Размещен в группе Г, дом 2Г.

Кафе на 50 пос.мест, ЖЭК и АТС на 5000 номеров. общей площадью 570 м.кв. Размещен в группе Б, дом 1Б.

В зону застройки 2-ой очереди входит:

Школа на 1100 мест с бассейном и 2-мя спортивными залами;

Детский сад/ясли на 140мест с плавательным бассейном;

Реабилитационно- оздоровительный  комплекс (филиал городской

поликлиники ). Размещен в группе Д, дом 2Д

  - Дорожная сеть

Протяженность благоустроенных проездов в жилой застройке составляет:

Группа А –1,1 км.

Группа Б –0,62 км.

Группа В –0,62 км.

Группа Г –0,62 км.

Группа Д –1,6   км.

Расчетная скорость для улиц в жилой застройке в соответствии со СНиП 2.07.01-89 принята 30-40км/час. При интенсивности движения 60 ед/мин обеспечивается пропуск всего транспорта в часы «пик» в течении 15 минут.

Въезд и выезд  с территории микрорайона обеспечивается на улицу Маркса и улицу Энгельса.

Транспорт – основным транспортом считается автомобильный. Общее количество автомашин в жилом микрорайоне 2000 единиц.

На объектах торговли и офисного комплекса, вдоль ул. Маркса и ул. Энгельса предусматриваются площадки для кратковременной стоянки автотранспорта на 160 единиц.

Для постоянного хранения легковых автомобилей предусматриваются подземные стоянки:

- Группа А – полуподземная автостоянка  на  145 единиц.

- Группа Б; В- две п/подземных а/стоянок  по    50 единиц.

Открытая парковка вдоль жилых домов,всего-410 единиц.

Всего в микрорайоне предусмотрено 655 парковочных мест.

Дефицит парковочных мест составляет 1345 мест.  Сеть улиц и дорог местного значения классифицируются как улицы в жилой застройке на 2 полосы с шириной по 3 метра, основные внутриквартальные проезды на две полосы по 2,75 метра и второстепенные проезды с шириной 3.5 метра.

Кроме того, в проекте предусматривается одна пешеходная улица (пешеходная аллея) классифицирующаяся как основная с двумя дорожками по 3 метра каждая и разделительной зеленой полосой шириной 6 метров.

Обслуживание легкового транспорта обеспечивается городской сетью СТОА и бензозаправочными станциями.

Раздел 3.

Градостроительное зонирование территории

Определено с учетом рекомендаций генерального плана города, разработанного в 2004 году.

Зонирование территории по видам собственности и экологической ценности.

Вся территория микрорайона №55 относится к ценности высшей категории и подразделяется на следующие участки:                    Территория участка Корпорации «ИДЕАЛ»           - 10,92Га

Территория участка ООО «РУФ-Сервис»                 -0,42Га

Территория участка ООО «Макрон-2»                      -0,85Га

Территория ООО «Оскар»                                         - 0,98Га

Территория ЗАО «Пригородное»                              - 4,3  Га

Территория Муниципального образования              - 1,59Га

Всего                                                        -19,06Га

Резервная территория под торговый комплекс      -  2,43Га

Вся застраиваемая территория разбита на две очереди строите- льства с установлением красных линий и границ межевания.

Участков д/яслей и школы выделены четкими границами и коор-

динатами углов.

Градостроительные ограничения по санитарно-защитным зонам от газопровода В.Д. д.1200мм-300м. и  от ГРС-180м.а также от многоуровневого гаража-стоянки на 400 единиц-50м.,нанесены на план. Кроме того, в ППТ зарезервирована территория под строи- тельство  торгово- досугового центра в северо-восточной части микрорайона, границы которого также выделены координатами углов.

Вся территория микрорайона в силу указанных выше причин являются приоритетной в пространственной структуре города Обнинска и ее использование должно находится под жестким контролем местных органов власти в соответствии с решениями генерального плана города и ППТ.

Новый земельный кодек РФ от 25.10.2001г. позволяет городским властям проводить более действенную политику по рациональному использованию территории города. В частности, в соответствии со статьей 6 (пункт 2,1) аренда земельного участка может быть прекращена в случае использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением.

Активно застраиваемая территория микрорайона выделена в красных линиях, границы которых регулируют застройку.

Кроме того, дают основание внести изменения в границы отвода с целью определения правил землепользования и застройки.

Ведомость расчёта координат точек красных линий

т.1 х=18679,85                           R  х=18695,24

у=11029,87                               у= 11042,29

элемент арка                             центр радиус-20 метров

т.2  х = 18708,03                            т.3  х=19148,42

у = 11027,62                                 у= 11403,26

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

св40,46(                                      св40,46(

расстояние578,84 м.                     расстояние 214,61 м.

т.4     х = 19311,73                             т.5     х=19320,26

у = 11542,45                                      у= 11549,11

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

св78,64(                                      сз145,99(

расстояние 43,28 м.                     расстояние 153,59 м.

т.6    х = 19192,95                            т.7     х=19009,09

у = 11670,82                                     у= 11794,89

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

сз145,99(                                      юз237,43(

расстояние 221,80 м.                     расстояние 143,77 м.

т.14  х = 18788,58                             т.15   х=18755,15

у = 11382,09                                      у= 11404,33

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

cз146,37(                                      юз195,77(

расстояние 40,15 м.                     расстояние 24,34 м.

т.8  х = 18931,7                             т.9  х=18892,28

у = 11673,73                                 у= 11612,02

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юз237,43(                                      юз284,66(

расстояние 73,22 м.                     расстояние 145,41 м.

т.10  х = 18929,09                             т.11   х=18916,30

у = 11471,35                                      у= 11467,62

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юз196,36(                                      юв284,66(

расстояние 13,32 м.                     расстояние 81,77 м.

т.12  х = 18937,00                            т.13  х=18796,02

у = 11388,51                                     у= 11352,51

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юз194,33(                                      cз104,12(

расстояние 145,51 м.                     расстояние 30,50 м.

т.14  х = 18788,58                             т.15   х=18755,15

у = 11382,09                                      у= 11404,33

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

cз146,37(                                      юз195,77(

расстояние 40,15 м.                     расстояние 24,34 м.

т.16  х = 18731,74                            т.17     х=18710,35

у = 11397,71                                       у= 11398,82

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

сз177,57(                                      юз214,99(

расстояние 21,40 м.                     расстояние 67,98 м.

т.18  х = 18654,66                             т. 19  х=18537,72

у = 11359,64                                      у= 11288,19

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юз214,99(                                      cз158,30(

расстояние 67,98 м.                     расстояние24,99 м.

т.20  х = 18514,5                             т.21   х=18498,42

у = 11297,43                                      у= 11297,61

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юз211,41(                                      юв216,24(

расстояние 18,84 м.                     расстояние 8,11 м.

т.22  х = 18491,88                            т.23   х=18494,04

у = 11282,82                                     у= 11279,22

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юв300,87(                                      юв297,25(

расстояние 4,19 м.                     расстояние18,72 м.

т.24  х = 18502,61                             т.25   х=18520,15

у = 11262,57                                      у= 11222,88

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юв293,84(                                      юв301,08(

расстояние 43,39 м.                     расстояние 33,33 м.

т.26  х = 18537,36

у= 11194,33

элемент-прямая

дирекционное направление-

юв310,91(

расстояние217,60 м.    до т.1

Границы участка д/ясли №1 на 140мест

т.27  х = 18680,91                             т. 28  х=18731,73

у = 11133,38                                      у= 11129,61

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юв355,75(                                      cв85,58(

расстояние 50,97 м.                     расстояние10,07 м.

т.29  х = 18732,56                             т.30     х=18738,40

у = 11140,25                                        у= 11139,80

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юв355,75(                                      св85,58(

расстояние 5,86 м.                     расстояние 43,76 м.

т.31  х = 18741,73                            т.32   х=18708,09

у = 11183,43                                     у= 11222,33

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

сз130,85(                                      юв219,95(

расстояние 51,42 м.                     расстояние61,83 м.

т.33  х = 18660,63                             т.34     х=18682,42

у = 11182,71                                        у= 11156,57

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юв309,82(                                      юз301,08(

расстояние 34,03 м.                     расстояние 266,27 м.

Торгово- развлекательный комплекс

о т т.3 расстояние 34,12;  дирекционное направление- сз130,36(

т.3А  х = 19126,33                             т.3Б    х=19136,85

у = 11429,26                                        у= 11437,49

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

св38,56(                                      св76,47(

расстояние 13,46 м.                     расстояние 239,83 м.   до т.6

Границы участка школы

от т.10 расстояние-60,66   дирекционное направление- св16,33(

т.10А   х = 18987,30                             т.10Б     х=119049,70

у = 11488,42                                           у= 11540,42

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

св39,80(                                      сз109,44(

расстояние81,22 м.                     расстояние 54,99 м.

т.10В  х = 19031,41                            т.8Б   х=19019,43

у = 11592,25                                     у= 11607,54

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

сз128,07(                                      сз128,07(

расстояние 19,42 м.                     расстояние91,12 м.

т.8А    х = 18963,24                       до т.8

у = 11679,27

элемент-прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

юз189,98(                                      юз189,98(

расстояние 32,01 м.                     расстояние32,01 м.

Границы участка д/ясли №2 на 140 мест

от т.8Б расстояние 63,64;  дирекционное направление- св 40,46(

т.8В  х = 19067,85                             т.8Г     х=19012,34

у = 11648,84                                        у= 11713,88

элемент-прямая                           элемент -прямая

дирекционное направление-           дирекционное направление  -

сз130,48(                                      юз215,17(

расстояние 85,51 м.                     расстояние 60,07 м.   до т.8А

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Первая очередь

Территория участка Корпорации «ИДЕАЛ»           - 10,92Га

Вторая очередь

Территория участка ООО «РУФ-Сервис»                 -0,42Га

Территория участка ООО «Макрон-2»                      -0,85Га

Территория ООО «Оскар»                                         - 0,98Га

Территория ЗАО «Пригородное»                              - 4,3  Га

Территория Муниципального образования              - 1,59Га

- 8,14 Га

Всего                                                                          -19,06Га

Резервная территория под торговый комплекс      -  2,43Га

Итого вся территория микрорайона                        - 21,49Га

Участок школы                                     2,04Га

Участок д/ясли №1                               0,48Га

Участок д/ясли №2                               0,54Га

Участок под очистные ливневых стоков  -      750м.кв.

Общая площадь застройки жилых групп -  20374м.кв.

Общая площадь дорог и проездов          -   29875м.кв.

Площадки д/игр детей дошкольного возраста  - 300*0, 7=210м.кв.

Площадки д/отдыха взрослых                           - 6252*0,1=625м.кв.

Площадки для занятия спортом                        - 4538* 2=9076м.кв.

Площадки для хозяйственных целей              -7824*0,3=2347м.кв.

Всего                            -  12256м.кв. Площадь озеленения (включая пешеходные дорожки)  -  97800м.кв.

Общая площадь квартир

Первая очередь

Группа А. Общая площадь квартир -57420 м.кв.

В том числе:         Жилой дом 1А    -16182 м.кв.

Жилой дом  2А   - 16182 м.кв.

Жилой дом  3А   -   8352 м.кв

Жилой дом  4А   -   8352 м.кв

Жилой дом  5А   -   8352 м.кв

Группа Б.  Общая площадь квартир   -32340, м.кв.

В том числе:         Жилой дом 1Б         -7499,4 м.кв.

Жилой дом  2Б       - 24840,8м.кв.

Группа В.  Общая площадь квартир    -36770,6 м.кв.

В том числе:         Жилой дом 1В           -7926,6 м.кв.

Жилой дом  2В        - 228844 м.кв.

Группа Г.  Общая площадь квартир    -36770,6м.кв.

В том числе:         Жилой дом 1Г           -7926,6 м.кв.

Жилой дом  2Г         - 228844 м.кв.

Итого по 1-ой очереди строительства  -163301,4 м.кв.

Вторая очередь

Группа Д. Общая площадь квартир -71408,2 м.кв.

В том числе:         Жилой дом 1Д    -  7926,6 м.кв.

Жилой дом  2Д   -   8617,4 м.кв.

Жилой дом  3Д   -   9441    м.кв.

Жилой дом  4Д   -   9440,8 м.кв.

Жилой дом  5Д  -    9441    м.кв.

Жилой дом  6Д   -   9440,8 м.кв

Жилой дом  7Д   -   17180,6  м.кв.

Итого по 2-ой очереди строительства  -71408,2 м.кв.

Всего по микрорайону №55                 -234709,6 м.кв.

Общая площадь встроено-пристроенных нежилых помещений

Первая очередь

Жилой дом №1Б- Общая площадь встроено-пристроенных нежи-

лых помещений в уровне 1-го этажа  -763,5 м.кв.

в том числе:   офисы                            -197,0 м.кв.

ЖЭК, комната милиции, отделение

связи, АТС, кафе общего типа на

48 пос. мест                                           -556,5 м.кв.

Жилой дом №2Б- Общая площадь встроено-пристроенных нежи-

лых помещений в уровне 1-го этажа  -2866,1 м.кв.

в том числе:   офисы                            -1593,4 м.кв.

продовольственный магазин,

кафетерий                                             -1272,7 м.кв.

площадь торгового зала                      -  489,4 м.кв.

кафетерий на 16 пос.мест

Жилой дом №2В- Общая площадь встроено-пристроенных нежи-

лых помещений в уровне 1-го этажа  -2209,7 м.кв.

в том числе:   офисы                            -  729,0 м.кв.

дом быта с парикмахерской,

отделение сбербанка                           -1480,7 м.кв.

Жилой дом №2Г- Общая площадь встроено-пристроенных нежи-

лых помещений в уровне 1-го этажа  -2209,7 м.кв.

в том числе:   офисы                            -  937,0 м.кв.

промтоварный магазин ,аптека            -1272,7 м.кв.

площадь торгового зала                      -  489,4 м.кв.

площадь торгового зала аптеки          -    83,8 м.кв.

Итого по первой очереди                    - 8049,2 м.кв.

Вторая очередь

Жилой дом №2Д- Общая площадь встроено-пристроенных нежи-

лых помещений в уровне 1-го этажа  -1556,0 м.кв.

в том числе:   помещения филиала детской и взрослой поликлиник

Итого по второй очереди                     - 1556,0 м.кв.

Раздел 4.

Инженерное обеспечение территории

4.1 Теплоснабжение

Эскизный проект тепловых сетей для снабжения теплом микрорайона №55 г. Обнинска Калужской области выполнен на основании технического задания от Администрации города и застройщика и технических условий №5/464 от 04.03.2008г. от МП «Теплоснабжение» Точка подключения – тепловые колодцы

К-79 и К-82 на магистральной тепловой сети Ду400 по ул. Маркса.

Теплосеть 2-трубная. Располагаемый напор в точке присоединения и полный напор в обратном трубопроводе будут определены в процессе проектирования на следующих стадиях проект. Расчетный температурный график тепловой сети -150-70°C.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами.

СНиП 41-02-2003	«Тепловые сети».

СНиП 3.05.03-85	«Тепловые сети».

СНиП 41-03-2003	«Тепловая изоляция оборудования и

трубопроводов».

СП 41-103-2000	«Проектирование тепловой изоляции».

ПБ 10-573-03	«Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

РД 153-34.0-20.518-2003	«Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

## Характеристика объектов.

Тепловая сеть проектируется для снабжения теплом и горячей водой комплекса застройки, состоящей из жилых и общественных зданий разной этажности.

Планируется подключение системы отопления зданий через индивидуальные тепловые пункты. На вводах в здания планируется установить регуляторы перепада давления и подкачивающие насосы на летний период.

## Основные решения по тепловым сетям.

В качестве трубопроводов теплосети планируется использовать предварительно изолированные стальные бесшовные трубы (ГОСТ 8732-91*) в пенополимерминеральной изоляции. Категория трубопроводов IV. Теплосеть прокладывается в непроходных ж/б каналах КЛ 120х60, КЛ 90х45, КЛ 60х45. Лотки каналов теплосети укладываются на выровненный естественный грунт с песчаной подсыпкой 10см. В местах пересечений трассы теплосети с другими коммуникациями земляные работы ведутся вручную. Все колодцы теплосети проектируются с дренажом. Монтаж, приемка теплопроводов выполняются согласно СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП III-42-80 «Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы», "Типовых решений прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополиминеральной (ППМ) изоляции диаметром Ду50-400мм. Конструкции и детали.", ВНИПИЭнергопром; восстановление ППМ-изоляции согласно "Типовых решений..." ВНИПИЭнергопром. Герметизация вводов в здания выполняется по серии 5.905-26.04 "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий...". В связи с тем, что отсутствуют линии электрофицированного транспорта в непосредственно вблизи от сооружаемой тепловой сети и, соответственно, отсутствуют блуждающие токи в зоне прокладки тепловой сети, электрохимическая защита трубопроводов тепловой сети от коррозии не требуется. Насыпной грунт в месте прокладки теплосети тщательно утрамбовывается.

Сеть выполнена по тупиковой схеме с магистральными, распределительными участками и участками вводов в здания. Для повышения надежности теплосети выполнена перемычка между двумя ветвями сети, позволяющая временно отключать вводы в камерах К-79 или К-82, не прекращая минимального снабжения теплом потребителей.

Расчетный срок эксплуатации при соблюдении правил эксплуатации - 40 лет.

Для компенсации тепловых расширений трубопроводов планируется использовать самокомпенсацию поворота под углом 90° и сильфонные компенсирующие устройства.

В тепловых камерах трубопроводы изолируются минераловатными прошивными матами, δ=60мм. Покровный слой - рулонный стеклопластик.

Антикоррозийная защита трубопроводов в колодцах и техподпольях - краска "Вектор".

# Энергосберегающие мероприятия

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

1. прокладка трубопроводов тепловых сетей в дренируемых непроходных каналах;

2. использование труб в индустриальной пенополимерминераль- ной изоляции;

3. подключение потребителей через индивидуальные тепловые пункты с погодозависимым регулированием температуры;

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Участок | Назначение | Длина, м | Канал теплосети | Условный диаметр трубопровода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-82-УТ1 | магистральный | 114 | КЛ 120х60 | 300 |
| УТ1-УТ6 | магистральный | 27 | КЛ 120х60 | 250 |
| УТ6-УТ7 | магистральный | 151 | КЛ 120х60 | 250 |
| УТ7-УТ8 | магистральный | 152 | КЛ 120х60 | 250 |
| УТ8-УТ9 | магистральный | 109 | КЛ 120х60 | 250 |
| УТ9-УТ10 | магистральный | 27 | КЛ 120х60 | 250 |
| УТ10-УТ12 | магистральный (перемычка) | 155 | КЛ 120х60 | 250 |
| К-79-УТ11 | магистральный | 165 | КЛ 120х60 | 250 |
| УТ11-УТ12 | магистральный | 40 | КЛ 120х60 | 250 |
| УТ1-УТ2 | квартальный (кв.А) | 148 | КЛ 120х60 | 200 |
| УТ2-УТ3 | квартальный (кв.А) | 49 | КЛ 120х60 | 175 |
| УТ3-УТ4 | квартальный (кв.А) | 60 | КЛ 120х60 | 150 |
| УТ4-УТ5 | квартальный (кв.А) | 53 | КЛ 60х45 | 80 |
| УТ10-УТ10А | квартальный (кв.А) | 51 | КЛ 120х60 | 125 |
| УТ8-УТ8А | квартальный (кв.В) | 31 | КЛ 120х60 | 175 |
| УТ9-зд.2Г | квартальный (кв.Г) | 35 | КЛ 120х60 | 175 |
| УТ12-УТ13 | квартальный (кв.Д) | 98 | КЛ 120х60 | 250 |
| УТ13-УТ14 | квартальный (кв.Д) | 198 | КЛ 120х60 | 200 |
| УТ14-УТ15 | квартальный (кв.Д) | 144 | КЛ 120х60 | 150 |
| УТ2-зд.3А | ввод в здание | 34 | КЛ 90х45 | 100 |
| УТ2-зд.4 | ввод в здание | 11 | КЛ 60х45 | 50 |
| УТ3-зд.1А | ввод в здание | 9 | КЛ 120х60 | 125 |
| УТ3-зд.4А | ввод в здание | 30 | КЛ 90х45 | 100 |
| УТ4-зд.2А | ввод в здание | 6 | КЛ 120х60 | 125 |
| УТ5-зд.Б/н | ввод в здание | 53 | КЛ 60х45 | 50 |
| УТ6-зд.1Б | ввод в здание | 26 | КЛ 60х45 | 80 |
| УТ6-зд.2Б | ввод в здание | 6 | КЛ 120х60 | 150 |
| УТ7-зд.3 | ввод в здание | 23 | КЛ 60х45 | 80 |
| УТ8А-зд.1В | ввод в здание | 13 | КЛ 60х45 | 80 |
| УТ8А-зд.5 | ввод в здание | 40 | КЛ 60х45 | 40 |
| УТ8А-зд.2В | ввод в здание | 10 | КЛ 120х60 | 150 |
| УТ9-зд.1Г | ввод в здание | 6 | КЛ 60х45 | 80 |
| Зд.2Г-зд.6 | ввод в здание | 63 | КЛ 60х45 | 40 |
| УТ10-зд.10 | ввод в здание | 15 | КЛ 60х45 | 32 |
| УТ10А-зд.5А | ввод в здание | 41 | КЛ 60х45 | 80 |
| УТ10А-зд.13 | ввод в здание | 33 | КЛ 60х45 | 70 |
| УТ11-зд.2Д | ввод в здание | 10 | КЛ 90х45 | 100 |
| УТ12-зд.1Д | ввод в здание | 35 | КЛ 60х45 | 80 |
| УТ13-зд.3Д | ввод в здание | 3 | КЛ 90х45 | 100 |
| УТ13-зд.4Д | ввод в здание | 26 | КЛ 90х45 | 100 |
| УТ14-зд.5Д | ввод в здание | 29 | КЛ 90х45 | 100 |
| УТ14-зд.6Д | ввод в здание | 25 | КЛ 90х45 | 100 |
| УТ14-зд.7Д | ввод в здание | 70 | КЛ 120х60 | 125 |
| УТ15-зд.1 | ввод в здание | 30 | КЛ 120х60 | 125 |
| УТ15-зд.2 | ввод в здание | 43 | КЛ 60х45 | 80 |

4.2 Водоснабжение и канализация

Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с действующими

строительными нормами, правилами и государственными стандартами:

СНиП 2.04.01-85*     «Внутренний водопровод и канализация

зданий».

СНиП 2.04.02-84*    «Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения».

СНиП 2.04.03-85*    «Канализация. Наружные сети и сооруже-

ния».

СП 40-102-2000        «Свод правил по проектированию и

монтажу сетей  водопровода и

и канализации из полиэтиленовых труб.

СП 40-103-98           «Проектирование и монтаж   трубопро-

водов  систем холодного и горячего

водоснабжения с использованием

металлополимерных труб»

НПБ 88-01*            «Установки пожаротушения и сигнализации.

Нормы и правила проектирования»;

СНиП 21-02-99*      «Стоянки  автомобилей»;

НПБ 110-03          «Перечень зданий, сооружений, помещений

и оборудования, подлежащих защите

автоматическими установками

пожаротушения и автоматической пожарной

сигнализацией»;                                                 СНиП 11-01-95    «Инструкция о порядке разработки,

согласования, утверждения и состава

проектной документации на строительство

предприятий, зданий и сооружений»;

1 Общая часть.

Настоящий проект «Наружные сети водопровода и канализации  микрорайона 55  в  г. Обнинске Калужской области  выполнен на основании разработанного генплана  и технических  условий, выданных  муниципальным предприятием «ВОДОКАНАЛ» зам. главы администрации г. Обнинска  Ю. П. Голенцову  за № 21 от 04.03.08 года. При выполнении проекта были использованы» топографическая съемка М1:2000 выполненная ОАО «КалугаТисиз»..

2.Водоснабжение.

Для  водоснабжения мкр-55  запроектирован кольцевой водопровод Ду 300  подключаемый  к   водоводу  Ду 500 мм идущего  вдоль пр. Маркса  и водоводу Ду 300  мкр. 52 Кольцевой водопровод Ду300 прокладывается вдоль дорог и внутриквартальных проездов. Колодцы с пожарными гидрантами устанавливаются на кольцевом  водоводе Ду 300мм  с радиусом действия до зданий не более 150м. Внутриквартальная водопроводная сеть и вводы в здания запроектированы из полиэтиленовых труб  ПЭ80 (  110, 160,мм по ГОСТ 18599-2001 SDR13.6 –питьевая на  Ру = 1.0 Мпа.

Круглые колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по чертежам типового проекта №901-09-11.84 Альбом II, прямоугольные – из  монолитного бетона по альбому IV.  Запорная  арматура, устанавливаемая в колодцах, принята Московского завода «Водоприбор».

2.1 Расчетные расходы и напоры.

Среднесуточное водопотребление (без учета расхода на внутреннее и наружное пожаротушение) составляет –   м3/сут (см. таблицу №1)

Максимальный часовой расход –   м3/час (л/сек).

Расход на наружное пожаротушение -40 л/сек   СНиП 2.04.02-84*  табл.6 прим.

Количество пожаров-1

Время тушения пожара-3 часа

Минимально необходимый свободный напор при пожаре у гидранта-10 м.вод.ст.

Давление в городской водопроводной сети после введения в эксплуатацию реконструируемого Добринского водозабора позволит  осуществлять подачу воды в здания до 10 этажей без установки  повысительных  насосов. Для жилых домов выше  10 этажей  необходимо устройство  повысительных  насосных станций, которые   располагаются  в выделенных помещениях  технического подполья под нежилыми помещениями.

Водопроводные насосные станции  по степени надежности   относится ко I  категории.  (СНиП 2.04.02-84*  п. 7.1 прим.1.  Количество рабочих насосов принято2 шт, количество резервных-2шт (СНиП 2.04.02-84* табл. 32 ). В количество рабочих насосов  включены пожарные насосы  п.7.3* прим* п.1. При напорах у пожарных кранов более 40 м между пожарным краном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточный напор. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажа.

На вводах в квартиры  устанавливаются регуляторы давления типа КРД  для избежания повышения давления  перед санитарными приборами свыше 45 метров вод. ст.

3. БЫТОВАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ.

Сточные воды от жилых и общественных зданий жилого комплекса отводятся по внутриквартальной  канализационной сети  в существующий коллектор Ду 500. Существующий коллектор Ду300  от коттеджной  застройки  частично попадающий  под проектируемые жилые дома  перекладывается. Трубопроводы самотечной канализации прокладываются из асбестоцементных безнапорных труб Ду150 – 400 мм по ГОСТ 1839-80 и асбестоцементных напорных по ГОСТ 539-80  «ВТ-6»  500 мм  или полиэтиленовых   труб с двухслойной  стенкой типа «КОРСИС» фирмы «Полипластик» г. Москва.

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по чертежам типового проекта 902-09-22.84                Альбом  2.

Таблица секундного расхода по  жилым и общественным зданиям для  расчета диаметров  наружных

канализационных трубопроводов

| №№ зданий по генплану | Количество сточных вод; л/сек |
| --- | --- |
| 1А | 6.15 |
| 2А | 6.15 |
| 3А;4А;5А. | 3,93; 3,93;3,93. |
| 1Б | 3.66 |
| 2Б | 8.44 |
| 1В | 3.80 |
| 2В | 9.45 |
| 1Г | 3.80 |
| 2Г | 9.45 |
| 1Д | 3.80 |
| 2Д | 4.0 |
| 3Д;4Д;5Д;6Д. | 4.26;4.26;4.26;4.26. |

| №№ зданий по генплану | Количество сточных вод; л/сек |
| --- | --- |
| 7Д | 6.47 |
| 2.3. Дет.сад-ясли на 140 мест | 3.12;3.12. |
| 1. Школа на 1100 уч. | 3.26 |

  - Количество стоков подаваемых на существующую  КНС  мкр. 51.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды определяется по формуле:

Qсут.ср. =( qж.х  N/1000 м3/сут. (СНиП 2.04.02-84* п.2.2),

q ж.-норма водопотребления на 1 жителя в сутки    равна  400 л/сутки для проживающих в жилых домах свыше 12 этажей,

Количество жителей N≈7834 чел.

Qсут.ср. 7834х400/1000=3134 м3/сут.

Qсут.мах.= 3134х1.2= 3761  м3/сут

Qсут.мiп.= 3134 х0.8=2507  м3/сут.

Суточный расход горячей воды  составляет 40% от Qсут.ср.=3134х0.4=1254 м3/сутки

Расчетные часовые расходы воды составят:

q час. мах.= К час. мах.     х    Qсут.мах/24

q час. мiп.  =К час. мiп       х    Qсут.мiп/24

К час. мах.,   К час. мiп   - коэффициенты часовой неравномерности водопотребления.

К час. мах. =( мах.  х   ( мах.= 1.3х1.3635=1,771

К час. мiп. = ( мiп.   Х   ( мiп.=0.5х 0.2875 =0.144

q час. мах.=3761х 1.771/24=277,5 м3/час, (77.1 л/сек)

q час. мiп =2507х0,144/24=15 м3/час   (4,18л/сек)

q час. мах. (гор. воды)=55% от  q час.мах (табл.1 п.5)=277,5х0.55= 152.6м3

Количество тепла на приготовление горячей воды равно

Q гор. воды=152.6х1000(55-5)х1.0= 8390000Ккал/час=8.39 Гкал/час.

С учетом потерь тепла  в тепловых сетях и на циркуляцию

количество тепла  на горячее водоснабжение 8.39х1.4=11.75 Гкал/час

Расход  воды на поливку в пересчете на одного жителя принят 50 л/сут.,

(СНиП 2.04.02-84* т.3 прим. 1 ),           Qпол. = 7500х50/1000= 392 м3сут.

В связи с дефицитом питьевой воды полив территории микрорайона будет производиться

водой из реки « Протва» и в расчет водопотребления не включается.

3.3 Количество стоков равно водопотреблению.

## 4.3.ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Для отвода поверхностных    дождевых и талых  вод с территории микрорайона предусмотрена закрытая сеть ливневой канализации в соответствии с требованиями СНиП 2.04-03-85* с устройством в конце коллектора очистных сооружений.

Сеть ливневой канализации прокладывается из асбестоцементных безнапорных труб ( 150,300,400, асбестоцементных напорных по ГОСТ 539-80  «ВТ-6» Ду250 и 500 мм и безнапорных  ж/бетонных труб  Ду 600мм.

Смотровые колодцы на сети приняты из  сборных  ж/бетонных  элементов по чертежам типового проекта 902-09-46. 88  Альбом I и альбом  IV.

Дождеприемные колодцы запроектированы (700 мм - из сборных  ж/бетонных  элементов по чертежам типового проекта 902-09-46. 88 Альбом I I .

Поверхностные стоки подаются на очистные сооружения и затем сбрасываются  в  Белкинские пруды.

Исходные данные:

1.Площадь водосбора-21га, в том числе:

-дорог с твердым покрытием- 2.15га;

-кровель – 2.04 га;

-газоны –  16.81га

2.Концентрация загрязнений поступающих на очистку в поверхностном и моечном стоке:

-взвешенные вещества  -  до 1000 мг/л;

-нефтепродукты             -  до 70мг/л;

-БКП полн.                       -   до 40 мг/л.

3.Концентрация загрязнений в очищенных стоках, направляемых на сброс в Белкинские пруды

-взвешенные вещества  -   3-5 мг/л;

-нефтепродукты             -  0.05мг/л;

-БКП полн.                       -   3-5 мг/л.

Поверхностные стоки (Qсут.≈ 250 м3) подающиеся на очистные сооружения  собираются  через дождеприемные колодцы с твердых покрытий проездов ( коэффициент стока Yд=0.7) и  газонов  (коэффициент стока Yд=0,1) . Вода с кровель жилых домов (Yд=0.95) сбрасывается через систему внутренних водостоков  в сеть ливневой канализации.  Собранные стоки поступают в аккумулирующий резервуар Wраб.= 480м3, откуда после суточного отстаивания насосом перекачиваются в очистные сооружения. При работе очистных сооружений 21 час производительность их  составит 12 л/сек.

На очистные сооружения подаются  наиболее загрязненные ливневые  воды которые образуются в начальный период дождя, снеготаяния или мойки дорожных  покрытий. По мере нарастания интенсивности дождя  условно чистные воды по переливному трубопроводу отводятся в  пруд.

Для исключения размыва грунта в месте выпуска  очищенных и условно чистых поверхностных вод запроектирован бетонный оголовок по тип. проекту КС-02-16.  Гашение скорости происходит   на каменной наброске оголовка.

Годовые объемы дождевых и талых   сточных вод поступающие на очистные сооружения и  в существующий пруд  определены в соответствии с « Временными рекомендациями по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий» по формулам Wд =Hд. х Yд.  х  F

Wт =Hт. х Yт.  х  F, где Нд и Нт- высота слоя осадков за теплый и холодный  периоды года соответственно.

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,  для Калужской области среднегодовое количество выпавших осадков составляет 654 мм /м2, в том числе:

-за период апрель – октябрь-441 мм;

- за период ноябрь –март -213 мм.

Годовой объем  дождевых сточных вод:

Wд =0.441х( 20400х0.95+21500х0.7+168100х0.1)= 22596 м3/год.

Годовой объем  талых сточных вод:

Wт =0.213х 0.6( 20400+21500+168100)= 26838 м3/год.

Годовой объем поливочных сточных вод определяется по формуле:

Wп= Fп х  Qп х Yп х п, где Fп- площадь полива,  Qп- норма полива из расчета 0.0005 м3/сут на 1м2 площади, Yп – коэффициент стока :

0,7- для асфальтированных покрытий, 0.1-для газонов, п – количество  поливочных дней в году (для кКалужской области 98 дней).

Wп=  (21500х0.0005х0.7 + 168100х0.0005х0,1) х98= 1561 м3/год

Суммарное количество сточных вод =22596+26838 +1561= 50995 м3/ год

## 4.4. ДРЕНАЖ.

.

В  процессе ранее выполненных изысканий в различных районах города грунтовые воды  1-го  водоносного горизонта вскрыты  с глубин 1.2 до 6.1 от   метра от поверхности земли. В  периоды весеннего снеготаяния и  выпадения обильных дождей в  почвенно-растительном

слое и кровле суглинков на короткое время  повсеместно появляется верховодка. Кроме того геологические условия площадок способствуют формированию водоносного горизонта с техногенным режимом за счет изменения условий поверхностного стока, полива зеленых насаждений и утечек из водонесущих  коммуникаций.

Для исключения проникновения  грунтовых вод в подвальные помещения проектируются    кольцевые (пристенные дренажи) вокруг всех  зданий микрорайона.  Отвод  дренажных вод  предусмотрен  в  внутриквартальные  сети ливневой канализации.  Присоединение дренажных трубопроводов к сети ливневой канализации  должно обязательно  выполняться с установкой обратных  клапанов типа «Захлопка». Кольцевой дренаж запроектирован из  полиэтиленовых  перфорированных труб с двухслойной  стенкой типа «КОРСИС»

Трубопроводы укладываются  в слой мелкого гравия (2-й слой фильтра)  с  обсыпкой слоем из среднезернистого и крупнозернистого песка (1-й слой фильтра). Толщина каждого слоя фильтра должна быть не менее 150 мм. В случае пересечения дренажа  в пределах толщины обратного фильтра другими   подземными  коммуникациями, дренажную трубу на участке длиной по 2 метра в  каждую сторону от оси пересечения  выполнять без перфорации.

Песчано-гравийные смеси должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23735-79 «Смеси  песчано-гравийные для строительных работ»

Колодцы на дренажной сети приняты из сборных железобетонных элементов  по типовому проекту №902-09-22.84 «Канализационные колодцы».        Производство работ по укладке труб и устройству колодцев выполнять согласно СНиП 3.05.04-85,  СНиП 12-03-2001 ч.1 и  СНиП 12-04-2002 ч. 2 , совместно с производством работ по устройству фундаментов.

Устройство кольцевого дренажа не отменяет мероприятий по защите фундаментов от проникновения грунтовых вод в подвальные  помещения, указанных в строительных разделах проектов.

4.5.ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

Жилые и общественные здания мкр.55  внутренними системами холодного и горячего водоснабжения, хоз.фекальной канализацией и внутренними водостоками.  Сброс дождевых и талых вод из водостоков запроектирован в ливневую канализацию. Для отвода случайных вод  в помещениях  ИТП и водомерных узлов устраиваются приямки размером не менее 0.8х0.8х1.0м из которых вода насосами фирмы «Грундфос» отводится  во внутренние водостоки. Насосы работают в автоматическом режиме в зависимости от наполнения приямков. К установке принимаются два насоса (один-рабочий) и (один - резервный).

Горячее водоснабжение в  жилых домах и общественных зданиях запроектировано  централизованное от городской  котельной.

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы из пластмассовых труб.

Для измерения расхода холодной  воды на вводах в здания устанавливаются водомерные узлы. В случаях, когда счетчики не рассчитаны на пропуск противопожарного расхода, на обводной линии обязательна установка электрофицированной задвижки, которая автоматически открывается от кнопок установленных у пожарных кранов и от датчиков пожарной сигнализации. Открывание эл./задвижки должно быть обязательно сблокировано с работой пожарных насосов.

В квартирах устанавливаются счетчики, перед счетчиками обязательна установка фильтров.

Для первичного пожаротушения в квартирах устанавливаются  бытовые пожарные краны со шлангом  длиной 15 метров и диаметром спрыска  19 мм московского предприятии  «Крилак».

10-14 этажные жилые дома  оборудуются  внутренними  системами пожаротушения из расчета 1 струя по 2,5 л/сек,

15-17 этажные жилые дома  и торгово-досуговый центр - 5л/сек из расчета 2 струи по 2,5л/сек (СНиП 2.04.01-85*                              табл. 1* п.1;п.4.).

В  подземных не отапливаемых стоянках запроектировано автоматическое  порошковое пожаротушение.  Пожаротушение многоуровневой открытой стоянки осуществляется от пожарных гидрантов установленных на наружной кольцевой  водопроводной сети Ду 300 мм.

Внутренние сети хоз.фекальной  канализации запроектированы из поливинилхлоридных труб (ПВХ) О50-100 мм выпускаемых ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР» г. Обнинск.   Водостоки - из напорных полиэтиленовых труб.

РАСЧЕТ водопотребления и водоотведения  микрорайона 55

в г. Обнинске.

Таблица №1

| №№ по генлану | Наименование потребителей | Ед.изм. | Норма потреб- ления л/сут | Колич. потреби- телей | Водопот- ребление м3/сут | Водоот- ведение м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома квартирного типа высотой свыше 12 этажей и повышенными требованиями к благоустройству с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, с ванными длиной от 1500 до 1700мм | 1 житель | 400 | 7834 | 3134 | 3134 |
| 1 | Школа на 1100мест | 1 учащийся+ 1преподаватель | 10 | 1155 | 11.55 | 11.55 |
| 2. | Детский сад-ясли на 140 мест | 1ребенок | 75 | 140 | 10.5 | 10.5 |
| 3. | Детский сад-ясли на 140 мест | 1ребенок | 75 | 140 | 10.5 | 10.5 |
| 5. | Подземная стоянка на 50 ед. | 1 работающий | 25 | 4 | 0.1 | 0.1 |
| 6. | Подземная стоянка на 50 ед. | 1 работающий | 25 | 4 | 0.10 | 0.1 |
| 1б. | Встроенные помещения: ЖЭК. Дежурный пункт милиции. Офисы, Отделение связи. | 1 работающий | 12 | 20 | 0.24 | 0.24 |
| . | Кафе на 48 посадочных места U=2.2хmх n (при 8 часовой работе) | 1 условное блюдо | 12 | 2112 | 25.34 | 25.34 |
| 2б. | Магазин продовольственных товаров. Площадь торгового зала 489.4 м2. | 20 м 2 торгового зала) | 250 | 24 | 6.0 | 6.0 |
|  | Кафетерий плошадь торгового зала 108.8м2 | 1 т кулинарной продукции | 7700 | 0.2 | 1.54 | 1.54 |
|  | Офисы . | 1 работающий | 12 | 80 | 0.96 | 0.96 |
| 2в. | Отделение сбербанка. | 1 работающий | 12 | 14 | 0.168 | 0.168 |
|  | Парикмахерская на 8 рабочих мест | 1 рабочее место в смену | 50 | 8 | 0.4 | 0.4 |
|  | Предприятия бытового обслуживания. | 1 работающий | 25 | 12 | 0.30 | 0.30 |
|  | Офисы | 1 работающий | 12 | 40 | 0.48 | 0.48 |
| 2г. | Магазин промышленных товаров площадь торгового зала 489.4м2 | 1 работающий | 12 | 10 | 0.12 | 0.12 |
|  | Аптека с торговым залом 83.8 м2 | 1 работающий в торговом зале и подсобных помещениях | 12 | 6 | 0.072 | 0.072 |
|  | Офисы | 1 работающий | 12 | 50 | 0.6 | 0.6 |
| 2д. | Филиал детской поликлиники на 100 посещений. | 1 больной | 13 | 100 | 1.3 | 1.3 |
|  | Филиал взрослой поликлиники на 100 посещений. | 1 больной | 13 | 100 | 1.3 | 1.3 |
| Зона А. | Офисы | 1 работающий |  |  |  |  |
| Зона А. | Спортивный зал для занятий населения на 50 чел. | 1 физкультурник | 50 | 200 | 10.0 | 10.0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3215,57 |
|  | Непредвиденные расходы 10%. |  |  |  |  | 321,58 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3537,13 | 3537,13 |
|  | Внутреннее пожаротушение (1х5х3.6х3) | 5 л/сек на 1 струю |  |  | 54 |  |
|  | Наружное пожаротушение (1х40х3.6х3) | 40 л/сек |  |  | 432 |  |
|  | ИТОГО на пожар: |  |  |  | 486 |  |
|  | Всего: с учетом пожара |  |  |  | 4023 |  |
|  | Полив территории осуществляется из реки «Протва» и в расчет не входит. |  |  |  | 0 |  |

ОЪЕМЫ РАБОТ  НА МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА,

ХОЗ,ФЕКАЛЬНОЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ,

(. ВОДОПРОВОД (В1)

1. Прокладка водопровода из полиэтиленовых  труб  ПЭ80 SDR13- Ǿ 355 х 26.1, питьевая  ГОСТ 18599-2001   Ру 1.0 Мпа       на глубине до 3-х метров.                                                                          пм.       2600

((. ХОЗ.ФЕКАЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К1),

- Прокладка асбестоцементных безнапорных труб на глубину до 3-х метров                                                               пм.       2600

(((. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (К2).

1. Прокладка асбестоцементных  безнапорных труб на глубину до 4-х  метров  от 300до 500 мм мм      по ГОСТ 1839-80*         пм         3700

2. Прокладка ж/бетонных  безнапорных труб  на глубину до 4-х  метров  О 600 мм мм      по ГОСТ 6482-88*                    пм            100

3. Устройство бетонного оголовка  на выпуске  трубопровода О 600мм

Тип. проект КС-02-16                                                  шт                  1

4. Установка для очистки поверхностных вод производительностью       до        480  м3/сутки

«ОСМА-12» предприятия ЗАО «НВР-БИО»                  компл.             1

(V.  Дренаж

1.Прокладка из  полиэтиленовых  перфорированных труб с двухслойной  стенкой типа «КОРСИС» фирмы «Полипластик» г. Москва на глубине до 4-х метров                                   пм.            5700

РАЗДЕЛ 4.6  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Данная стадия проекта по электроснабжению мкр-55,г.Обнинска выполнена на основании генерального плана микрорайона, технико-экономических показателей по микрорайону, а также

технических условий ,выданных ОАО энергетики и электрофикации «КАЛУГАЭНЕРГО» №2069 от 27 августа 2007 года.

В данном проекте представлена часть выбора числа, мощности и

местоположения трансформаторных подстанций с планом кабельных трасc cхем высоковольтных соединений.

В основу расчета электрических нагрузок жилых и общественных зданий положена "Инструкция по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94". Целью расчета является определение числа и мощности потребительских ТП.

Для проведения расчета нагрузок на данном этапе бала представлена только общая площадь квартир, исходя из этого расчет производился согласно таблице 2.1.5. пЗ. т.е. удельные электрические нагрузки жилых зданий на шинах 0.4кВ ТП, с учетом примечания 4, составляет 28.3 Вт/м2.

Расчет нагрузок общественных зданий производился согласно таблице 2.2.1 вышеназванной инструкции.

Результаты расчета сведены в таблицу 1.

По степени надежности электроснабжения, проектируемые здания микрорайона относятся к потребителям II категории. Напряжение питающих сетей 10 кВ и -380/220.

Согласно ПУЭ электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

При наличии центролизованного резерва трансформаторов и возможности замены поврежденного трансформатора за время не более 1 суток допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.

Важной целью проектирования является выбор оптимального числа и местоположения потребительских ТП. Районирование электрических нагрузок ябляется неотъемле- мой частью решения этой задачи.

Согласно проектным нормативам предусматривается, что протяженность кабеля от ТП к зданиям не должна превышать 400м. В городской жилой застройке между зданиями размещаются детские и спортивные площадки, не всегда удается расположить подстанцию в центре электрических нагрузок Поэтому, согласно расчетам подстанции расположены максимально близко к центрам электрических нагрузок, кроме ТП2 и ТПЗ, т. к расположить их в центре не удалось В связи с наличием подземных автостоянок.

Расположение трансформаторных подстанции   ближе к ЦЭН, позволяет приблизить высокое напряжение к центру потребления электроэнергии и значительно сократить протяженность распределительной сети низкого напряжения, уменьшив тем самым расход проводникового материала и снизить потери электроэнергии.

РП-10кВ удобнее с точки зрения электроснабжения расположить со стороны питания, от подстанции «Окружная», и по архитектурным соображениям совместить РП с ТП.

Согласно таблице 2.3.1 инструкции по проектированию городских электрических сетей, нагрузка на шинах ТП составила:

Sртп= Sжд7Д+ Sжд6Д+ Sжд5Д +0,4шк+0,4д/я=506+277+278+

0.4*289+0.4*66.4=1203кВА

Sтп1=Sжд1Д+Sжд2Д+Sжд3Д+Sжд4Д= 233+254+278+277=1042кВА

Sтп2= Sжд1Г+Sжд2Г+Sпод.ст = 233+850+84=1167кВА

Sтп3= Sжд1В+Sжд2В+Sпод.ст =233+850+84=1167кВА

Sтп4=   Sжд1Б+Sжд2Б+0.45д/я = 221 +  732+0.4*66.4=980кВА

Sтп5= Sжд1А+ Sжд2А+ Sжд3А = 477+245+245=967кВА

Sтп6=  Sжд2А+ Sжд5+0,6Sоф+Scк=477+245+0.6*127+40=838.2кВА

Исходя из расчетных данных и принимая коэффициент загрузки трансформаторов не более 0.7 принимаем для электроснабжения микрорайона 7 трансформаторных подстанций мощностью 2хЮ00кВА (РТПДП1-ТП6). РТП и все ТП запроектированы в отдельно стоящих кирпичных зданиях с кабельными вводами.

Месторасположение, число и мощность трансформаторных подстанций могут быть изменены после выхода проектов внутреннего электрооборудования жилых домов и общественных зданий.

Так как нагрузка торгово-досугового центра (N9 на плане) составила согласно инструкции более 5МВД то для него будет запроектирована отдельно стоящая ТП после выхода проекта по внутреннему электрооборудованию.

Согласно предоставленным данным электроснабжение 55 мкр. выполняется от п/ст "Окружная". Предварительно электроснабже ние микрорайона запроектировано по двухлучевой схеме от разных секций шин РУ-10кВ п/ст "Окружная". Питание потребительских ТП также запроектировано по двухлучевой схеме с закольцовкой на существующую ТП-527(номер уточнить).

Все кабели прокладываются в земляных траншеях в соответствии с альбомом А5-92, ПУЭ и м защитой от механических повреждений красным кирпичем по всей длине трассы.

Защиту кабелей при пересечениях с проезжими дорогами и подземными инженерными коммуникациями по рекомендации горэлектросетей выполнить ПВХ трубами.

Таблица 1

| Наименование объекта | Площадь, м2 | Руд на шинах ТП, Вт | Рр, кВт | cos f | tg f | Qp, кВАр | Sp, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число мест |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом 1А | 16182 | 28.3 | 458 | 0.96 | 0.29 | 133 | 477 |
| Жилой дом 2А | 16182 | 28.3 | 458 | 0.96 | 0.29 | 133 | 477 |
| Жилой дом 1А,4А,5А | 8352 | 28.3 | 236 | 0.96 | 0.29 | 68 | 245 |
| Жилой дом 1 Б | 7499.4 | 28.3 | 212 | 0.96 | 0.29 | 62 | 221 |
| Жилой дом 2Б | 24840.8 | 28.3 | 703 | 0.96 | 0.29 | 204 | 732 |
| Жилой дом 1 В,1Г | 7926.6 | 28.3 | 224 | 0.96 | 0.29 | 65 | 233 |
| Жилой дом 2В.2Г | 28844 | 28.3 | 816 | 0.96 | 0.29 | 237 | 850 |
| Жилой дом 1Д | 7926.6 | 28.3 | 224 | 0.96 | 0.29 | 65 | 233 |
| Жилой дом 2Д | 8617.4 | 28.3 | 244 | 0.96 | 0.29 | 71 | 254 |
| Жилой дом ЗД5Д | 9441 | 28.3 | 267 | 0.96 | 0.29 | 77 | 278 |
| Жилой дом 4Д6Д | 9400.8 | 28.3 | 266 | 0.96 | 0.29 | 76 | 277 |
| Жилой дом 7Д | 17180.6 | 28.3 | 486 | 0.96 | 0.29 | 141 | 506 |
| Школа | — | 250 | 275 | 0.95 | 0.38 | 104.5 | 289 |
|  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Д/ясли | — | 460 | 64.4 | 0.97 | 0.25 | 16.1 | 66.4 |
|  | 140 |  |  |  |  |  |  |
| Подземная абтостоянка | — | — | — | — | — | — | 84.0 |
| Офисное здание | 2000 | 54 | 108 | 0.87 | 0.57 | 61.6 | 127 |
|  | — |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный комплекс | 500 | — | — | — | — | — | £40 |
|  | — |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4.7  НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими

строительными нормами и правилами:

ВСН 116-93- Инструкция по проектированию линейно-кабельных

сооружений связи.

ВСН-60-89  - Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации

Инженерного оборудования жилых и общественных

Зданий.

ОСТН-600-93-Отраслевые строительно-технологические нормы

на монтаж сооружений и устройство связи, радио-

вещания и телевидения.

ГОСТ 28324-89- Сети распределительные приемных систем теле-

видения и радиовещания.

ГОСТ Р21.1703-2000- Правила выполнения рабочей документации

проводных средств связи.

ПУЭ               - Правила устройства электроустановок.

Проект наружных сетей телефонизации проектируемого микрорай- она  №55 в г. Обнинске выполнен в соответствии с техническими

условиями №39-10/1925, выданными 16.04.08г. Калужским филиалом

«Центртелеком».

Телефонизация предусматривается установкой АТС на 4000 номе-

ров в отдельном помещении пристройки к жилому дому №1Б.

Проектом предусматривается прокладка от АТС мкр.55 волоконно-

оптического кабеля до АТС-300 (Дом связи) и АТС-302 (концентратор

по ул. Энгельса,10) по показанным на схеме трассам.

Кабели ВОЛС прокладываются в существующей и проектируемой

телефонной канализации с устройством  3-х переходов под проезжей частью улиц Маркса, Ленина и Белкинская методом прокола с помощью установки «игла».

Кроме того проектом предусматривается докладка трех каналов к

существующей телефонной канализации по ул. Ленина на участке

между колодцами к-104 и к-113 длиной 550 метров.

В микрорайоне №55 предусматривается прокладка магистралных кабелей телефонной канализации различной емкости от КРОССа

АТС  до распределительных шкафов типа ШРН различной емкости,

устанавливаемых на 1-ом этаже жилых домов согласно чертежу.

Кабели прокладываются в канализации из асбесто-цементных труб

Д-100мм с установкой в качестве смотровых устройств телефонных

типовых ж/бетонных колодцев малого и среднего типа ККС-3, ККС-4.

Проектом предусматривается 100%-ная телефонизация микрорайона с установкой 3600 квартирных абонентов ГТС, установкой 300 абонентов в общественном секторе и выполнении-

ем линейно-кабельных сооружений в следующем объеме:

1. Строительство телефонной канализации                 16000 кан-км

2. Строительство колодцев малого типа ККС-3                 25 шт.

3. Строительство колодцев среднего типа ККС-4              15 шт.

4. Прокладка кабеля ВОЛС в количестве                        3800 м.п.

5. Прокладка магистральных кабелей канализации:

а) КабельТППзл-100*2*0,4                          600 м.п.

б) КабельТППзл-150*2*0,4                        1900 м.п.

в) КабельТППзл-300*2*0,4                          600 м.п.

г) КабельТППзл-400*2*0,4                         1200 м.п.

д) КабельТППзл-500*2*0,4                        1500 м.п.

6. Шкаф телефонный распределительный  ШРН-2/300  - 5шт.

7. Шкаф телефонный распределительный  ШРН-2/800  - 3шт.

6. Шкаф телефонный распределительный  ШРН-2/1200- 5шт.

Проектом предусматривается также установка на КРОССе АТС

телефонных боксов типа KORNING(200*2) с защитой по току и

перенапряжению в количестве 20 шт.

ПРИЛОЖЕНИЯ