Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Горького, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с электроплитами, кирпичные, срок эксплуатации от 11 до 30, 9-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС - 2023 |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4427,08 |  | Горького 6 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 3226,951 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,072 | 3824,535 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 2629,368 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,110 | 5856,319 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 0,511 | 27130,293 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 12907,805 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1912,267 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,121 | 6453,902 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,450 | 23903,342 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,559 | 29699,902 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,110 | 5856,319 |
|  |  |  | 1,641 | 87187,440 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,121 | 6453,902 |
|  |  |  | 0,121 | 6453,902 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 1912,267 |
|  |  |  | 0,036 | 1912,267 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,171 | 9083,270 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,085 | 4541,635 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 3824,535 |
|  |  |  | 0,341 | 18106,782 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,110 | 5856,319 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,681 | 36153,805 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,049 | 2629,368 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,036 | 1912,267 |
|  |  |  | 0,938 | 49838,468 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 1912,267 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1912,267 |
|  |  |  | 0,121 | 6453,902 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,049 | 2629,368 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 3226,951 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,110 | 5856,319 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,061 | 3226,951 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 0,516 | 27429,085 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1912,267 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1912,267 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 2629,368 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 6453,902 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1912,267 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1314,684 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 4541,635 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 | 8366,170 |
|  |  |  | 0,646 | 34301,296 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,171 | 9083,270 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 5856,319 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1912,267 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 1912,267 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,049 | 2629,368 |
|  |  |  | 0,403 | 21393,491 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 7768,586 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,243 | 12907,805 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 7768,586 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 5856,319 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 0,708 | 37588,005 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,049 | 2629,368 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,134 | 7111,244 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,364 | 19361,707 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,121 | 6453,902 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,121 | 6453,902 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,341 | 18106,782 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 11593,121 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 2629,368 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 3824,535 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 5139,219 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 1912,267 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 657,342 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 657,342 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 2,177 | 115632,417 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1 | 0,195 | 10338,195 |
|  |  |  | 0,195 | 10338,195 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 0,012 | 657,342 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 1,612 | 85615,336 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 2,799 | 148678,787 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,171 | 9083,270 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,025 | 1314,684 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,573 | 30417,003 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,912 | 48464,026 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,012 | 657,342 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 1,278 | 67885,491 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,072 | 3824,535 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,072 | 3824,535 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,182 | 9680,854 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,121 | 6453,902 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,049 | 2629,368 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,304 | 16134,756 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,110 | 5856,319 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,341 | 18106,782 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,207 | 10995,537 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 657,342 |
|  |  |  | 8,964 | 476195,944 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,280 | 14879,830 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,097 | 5139,219 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,085 | 4541,635 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,121 | 6453,902 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,097 | 5139,219 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,025 | 1314,684 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,049 | 2629,368 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,243 | 12907,805 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,730 | 38783,172 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,559 | 29699,902 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 657,342 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,072 | 3824,535 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,025 | 1314,684 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 657,342 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 657,342 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,511 | 27130,293 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,134 | 7111,244 |
|  |  |  | 3,090 | 164156,201 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,025 | 1314,684 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,036 | 1912,267 |
|  |  |  | 0,061 | 3226,951 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,152 | 167442,911 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,110 | 5856,319 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,012 | 657,342 |
| 158 | Управление многоквартирным домом |  | 4,769 | 253375,425 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 28,52 | 1 515 333,98 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 34,23 | 1 818 400,77 |

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Комсомольская 25 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 412,60 Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1 0,065 322,858 2 Замена ламп накаливания 1 0,142 702,357 3 Замена выключателей 1 0,122 606,066 4 Замена патронов 1 0,094 464,462 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1 0,050 249,224 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1 0,065 322,858 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1 0,134 662,708 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1 0,045 220,903 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 0,000 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1 0,271 1 342,409 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1 0,748 3 704,369 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1 0,134 662,708 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,086 424,813 Деревянные стены 0,000 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1 0,349 1 727,573 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1 0,244 1 206,469 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1 0,089 441,805 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1 0,189 934,589 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1 0,699 3 460,810 Перекрытия 0,000 18 Полы 1 0,000 19 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1 0,072 356,843 20 Масляная окраска полов 1 0,034 169,925 21 Смена досок в полах 1 0,043 215,239 Крыши и кровли 0,000 22 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1 1,382 6 842,321 23 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1 0,008 39,649 24 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1 0,079 390,828 Оконные и дверные проемы 0,000 25 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1 0,635 3 143,616 26 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1 0,080 396,492 27 Смена пружины 1 0,054 266,216 28 Улучшенная масляная окраска дверей 1 0,397 1 965,468 29 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1 0,008 39,649 30 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1 0,033 164,261 31 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,001 5,664 32 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1 0,011 56,642 Лестницы 0,000 33 Ремонт деревянных ступеней 1 0,408 2 022,110 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 0,000 Система теплоснабжения 0,000 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,027 135,940 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,030 147,268 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,021 101,955 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 107,619 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 107,619 39 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,008 39,649 40 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,073 362,507 41 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,005 22,657 42 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,013 62,306 43 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1 0,072 356,843 44 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,728 3 602,414 45 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,174 860,954 46 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,049 243,559 47 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,056 277,544 48 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,078 385,164 49 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1 0,016 79,298 Системы холодного и горячего водоснабжения 0,000 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,031 152,933 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,035 175,589 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,048 237,895 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,030 147,268 54 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,058 288,873 55 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,142 702,357 56 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,008 39,649 57 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1 0,016 79,298 58 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1 0,011 56,642 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,030 147,268 60 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,022 107,619 Система водоотведения 0,000 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,165 815,641 62 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,108 532,432 63 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1 0,030 147,268 64 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1 0,037 181,254 65 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,047 232,231 Система газоснабжения 0,000 Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 0,000 66 Замена предохранителя 1 0,225 1 115,842 67 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1 0,197 974,238 68 Замена выключателя 0,2 0,006 28,321 69 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,141 696,693 70 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1 0,015 73,634 Ремонт в тарифе 0,000 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 0,000 71 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1 0,010 50,978 72 Осмотр деревянных стен, перегородок 1 0,287 1 421,707 73 Осмотр деревянных перекрытий 1 0,006 28,321 74 Осмотр внутренней отделки стен 1 0,118 583,410 75 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1 0,088 436,141 76 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1 0,056 277,544 77 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1 0,315 1 557,648 78 Прочистка канализационного лежака 1 0,041 203,910 79 Проверка исправности канализационных вытяжек 1 0,109 538,096 80 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1 0,109 538,096 81 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1 0,011 56,642 82 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1 0,112 555,089 83 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1 0,033 164,261 84 Замеры сопротивления изоляции проводов 1 0,017 84,963 85 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1 0,294 1 455,692 86 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1 0,065 322,858 87 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1 0,255 1 263,111 88 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1 0,062 305,865 89 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1 0,113 560,753 90 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1 0,085 419,149 91 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1 0,097 481,455 92 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1 0,056 277,544 93 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,079 390,828 94 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12 0,070 345,515 95 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1 0,017 84,963 97 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1 0,323 1 597,297 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 0,000 99 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156 2,401 11 889,099 100 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12 0,477 2 361,960 101 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1 0,007 33,985 102 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1 0,003 16,993 103 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365 0,381 1 886,170 104 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1 0,030 147,268 105 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1 0,002 11,328 106 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1 0,001 5,664 107 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1 0,046 226,567 108 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1 0,006 28,321 109 Обметание пыли с потолков 1 0,002 11,328 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 0,000 110 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214 0,100 492,783 111 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4 0,252 1 246,118 112 Уборка газонов от случайного мусора 31 0,215 1 064,864 113 Стрижка газонов 2 0,303 1 501,006 114 Очистка урн от мусора 214 0,587 2 905,721 115 Вырезка сухих ветвей и поросли 1 0,217 1 076,193 116 Стрижка живой изгороди 1 0,013 62,306 117 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22 0,022 107,619 119 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52 0,221 1 093,185 120 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11 0,321 1 591,633 122 Посыпка территории I класса 11 0,254 1 257,446 123 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1 0,001 5,664 124 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5 0,017 84,963 125 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2 0,611 3 024,668 126 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44 0,008 39,649 127 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6 0,002 11,328 128 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12 0,005 22,657 129 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151 0,106 526,768 130 Уборка мусора на контейнерных площадках 365 0,104 515,440 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 0,000 131 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2 0,069 339,850 132 Дезинсекция подвалов 2 0,130 645,716 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,332 1 642,610 ИТОГО руб./м2 в месяц 19,64 97 236,854 в том числе управление 3,93 19 447,371 ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС 23,57 116 684,225 ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3 № п/п Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Периодичность в год Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС Годовая стоимость работ и услуг без НДС Комсомольская 27 Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 414,9 Фундаменты 1 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м 1,0 0,064 318,962 2 Замена ламп накаливания 1,0 0,142 706,273 3 Замена выключателей 1,0 0,121 603,749 4 Замена патронов 1,0 0,094 467,051 5 Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м 1,0 0,050 250,613 6 Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента 1,0 0,064 318,962 7 Восстановление (ремонт) отмостки 1,0 0,134 666,402 8 Заделка на зиму вентиляционных продухов 1,0 0,043 216,438 Кирпичные, каменные и железобетонные стены 9 Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором 1,0 0,269 1 338,501 10 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами 1,0 0,744 3 702,236 11 Улучшенная клеевая окраска потолков 1,0 0,133 660,707 12 Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений 0,2 0,086 427,181 Деревянные стены 13 Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов 1,0 0,347 1 725,811 14 Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен 1,0 0,243 1 207,498 15 Заделка проемов в брусчатых стенах 1,0 0,089 444,268 16 Улучшенная клеевая окраска стен 1,0 0,188 934,103 17 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей 1,0 0,696 3 463,014 Перекрытия 18 Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. 1,0 0,072 358,832 19 Масляная окраска полов 1,0 0,033 165,177 20 Смена досок в полах 1,0 0,043 216,438 Крыши и кровли 0,000 21 Смена поврежденных листов асбоцементных кровель 1,0 1,374 6 840,592 22 Разборка одинарных вентиляционных каналов 1,0 0,008 39,870 23 Прочистка засоренных вентиляционных каналов 1,0 0,079 393,007 Оконные и дверные проемы 24 Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах 1,0 0,631 3 144,052 25 Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне 1,0 0,080 398,702 26 Смена пружины 1,0 0,053 262,004 27 Улучшенная масляная окраска дверей 1,0 0,395 1 965,033 28 Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах 1,0 0,008 39,870 29 Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке 1,0 0,033 165,177 30 Улучшенная масляная окраска оконных рам 0,2 0,001 5,696 31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 1,0 0,010 51,262 Лестницы 32 Ремонт деревянных ступеней 1,0 0,406 2 021,990 Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства Система теплоснабжения 33 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,026 131,002 34 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,030 148,089 35 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 0,2 0,021 102,523 36 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 108,219 37 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 0,2 0,022 108,219 38 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 0,2 0,008 39,870 39 Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг 0,2 0,073 364,528 40 Переборка секций радиаторного блока из чугуна 0,2 0,005 22,783 41 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания 0,2 0,013 62,653 42 Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами 1,0 0,072 358,832 43 Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм 0,2 0,724 3 605,408 44 Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм 0,2 0,173 860,058 45 Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм 0,2 0,049 244,917 46 Смена вентиля диаметром до 25 мм 0,2 0,056 279,092 47 Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм 0,2 0,078 387,311 48 Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм 1,0 0,015 74,045 Системы холодного и горячего водоснабжения 49 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 0,2 0,031 153,785 50 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 0,2 0,035 176,568 51 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 0,2 0,048 239,221 52 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 0,2 0,030 148,089 53 Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм 0,2 0,057 284,787 54 Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм 1,0 0,141 700,577 55 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм 0,2 0,008 39,870 56 Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм 1,0 0,016 79,740 57 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза 1,0 0,011 56,957 58 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 0,2 0,030 148,089 59 Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 0,2 0,022 108,219 Система водоотведения 60 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм 0,2 0,164 814,492 61 Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм 0,2 0,106 529,704 62 Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм 1,0 0,030 148,089 63 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов 1,0 0,035 176,568 64 Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков 0,2 0,047 233,526 Система газоснабжения Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование 65 Замена предохранителя 1,0 0,224 1 116,366 66 Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей 1,0 0,196 973,973 67 Замена выключателя 0,2 0,006 28,479 68 Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1,0 0,140 694,881 69 Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами 1,0 0,015 74,045 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров 70 Осмотр территории вокруг здания и фундамента 1,0 0,010 51,262 71 Осмотр деревянных стен, перегородок 1,0 0,287 1 429,633 72 Осмотр деревянных перекрытий 1,0 0,006 28,479 73 Осмотр внутренней отделки стен 1,0 0,117 580,966 74 Осмотр заполнения дверных и оконных проемов 1,0 0,088 438,573 75 Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков 1,0 0,054 267,700 76 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения 1,0 0,312 1 554,939 77 Прочистка канализационного лежака 1,0 0,040 199,351 78 Проверка исправности канализационных вытяжек 1,0 0,109 541,096 79 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции 1,0 0,109 541,096 80 Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках 1,0 0,011 56,957 81 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление 1,0 0,112 558,183 82 Проверка заземления оболочки электрокабеля 1,0 0,033 165,177 83 Замеры сопротивления изоляции проводов 1,0 0,016 79,740 84 Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления 1,0 0,293 1 458,111 85 Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях 1,0 0,065 324,658 86 Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм 1,0 0,253 1 258,760 87 Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм 1,0 0,061 301,875 88 Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места 1,0 0,112 558,183 89 Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места 1,0 0,085 421,485 90 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления 1,0 0,097 484,139 91 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм 1,0 0,056 279,092 92 Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12,0 0,078 387,311 93 Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) 12,0 0,069 341,745 94 Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком 1,0 0,017 85,436 95 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет 1,0 0,320 1 594,809 Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы 96 Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) 156,0 2,320 11 550,975 97 Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) 12,0 0,461 2 295,386 98 Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования 1,0 0,007 34,174 99 Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования 1,0 0,003 17,087 100 Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м 365,0 0,379 1 885,292 101 Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора 1,0 0,030 148,089 102 Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) 1,0 0,002 11,391 103 Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) 1,0 0,001 5,696 104 Влажная протирка стен (с моющим средством) 1,0 0,045 222,134 105 Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) 1,0 0,006 28,479 106 Обметание пыли с потолков 1,0 0,002 11,391 Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 107 Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса 214,0 0,098 489,834 108 Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора 4,0 0,254 1 264,456 109 Уборка газонов от случайного мусора 31,0 0,216 1 076,496 110 Стрижка газонов 2,0 0,304 1 515,069 111 Очистка урн от мусора 214,0 0,583 2 904,831 112 Вырезка сухих ветвей и поросли 1,0 0,216 1 076,496 113 Стрижка живой изгороди 1,0 0,015 74,045 114 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 22,0 0,022 108,219 115 Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса 52,0 0,220 1 093,583 116 Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами 11,0 0,319 1 589,113 117 Посыпка территории I класса 11,0 0,256 1 275,847 118 Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки 1,0 0,001 5,696 119 Очистка от наледи и льда водосточных труб 5,0 0,017 85,436 120 Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) 2,0 0,582 2 899,135 121 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором 44,0 0,008 39,870 122 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором 6,0 0,002 11,391 123 Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см 12,0 0,005 22,783 124 Очистка контейнерной площадки в холодный период 151,0 0,105 524,009 125 Уборка мусора на контейнерных площадках 365,0 0,103 512,617 Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории 0,000 0,000 126 Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки 2,0 0,067 336,049 127 Дезинсекция подвалов 2,0 0,129 643,619 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение 0,332 1 651,767 ИТОГО руб./м2 в месяц 19,43 96 742,266 в том числе управление 3,886 19 348,453 ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС 23,32 116 090,72

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с централизованным горячим водоснабжением, без лифта и мусоропровода, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 402,10 |  | Комсомольская 29 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,066 | 320,162 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,146 | 706,564 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,126 | 607,203 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,097 | 469,202 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,051 | 248,401 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,066 | 320,162 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,138 | 667,923 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,046 | 220,801 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,271 | 1 308,247 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,768 | 3 703,939 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,137 | 662,403 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,088 | 425,042 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,358 | 1 727,769 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,251 | 1 208,886 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,092 | 441,602 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,194 | 938,405 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,717 | 3 461,058 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,074 | 358,802 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,034 | 165,601 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,045 | 215,281 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,417 | 6 839,316 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 38,640 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 380,882 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,651 | 3 140,896 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,082 | 397,442 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,055 | 264,961 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,407 | 1 965,130 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 38,640 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 165,601 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,520 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 55,200 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,419 | 2 020,331 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,026 | 126,961 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,029 | 138,001 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 99,361 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 104,881 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 104,881 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 44,160 |
| 40 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,072 | 347,762 |
| 41 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 22,080 |
| 42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 60,720 |
| 43 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,072 | 347,762 |
| 44 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,747 | 3 604,579 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,178 | 861,124 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,050 | 242,881 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,058 | 281,521 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,080 | 386,402 |
| 49 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 77,280 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,030 | 143,521 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 171,121 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 226,321 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,031 | 149,041 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 287,041 |
| 55 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,137 | 662,403 |
| 56 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 38,640 |
| 57 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 77,280 |
| 58 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 55,200 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,031 | 149,041 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 104,881 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 171,121 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,120 | 579,603 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,204 | 982,565 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,169 | 816,964 |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 529,923 |
| 66 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 149,041 |
| 67 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,037 | 176,641 |
| 68 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 231,841 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 1 120,566 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,201 | 971,525 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 27,600 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,144 | 695,524 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 77,280 |
|  | Ремонт в тарифе |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 49,680 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,287 | 1 385,527 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,073 | 353,282 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,117 | 563,043 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,088 | 425,042 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,058 | 281,521 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,323 | 1 556,648 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,041 | 198,721 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,109 | 524,403 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,109 | 524,403 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 60,720 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,112 | 540,963 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 160,081 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 82,800 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,293 | 1 413,127 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,067 | 325,682 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,254 | 1 225,446 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 292,562 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,116 | 557,523 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,087 | 419,522 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,100 | 480,243 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,058 | 281,521 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,081 | 391,922 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,071 | 342,242 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,018 | 88,320 |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,323 | 1 556,648 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,393 | 11 547,900 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,476 | 2 296,332 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 49,680 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 16,560 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,391 | 1 887,850 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 143,521 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 11,040 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,520 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,047 | 226,321 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 27,600 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 11,040 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,102 | 491,283 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,245 | 1 181,286 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,208 | 1 004,645 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,294 | 1 418,647 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,602 | 2 903,535 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,223 | 1 076,406 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,015 | 71,760 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,021 | 99,361 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,208 | 1 004,645 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,302 | 1 457,288 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,237 | 1 142,646 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,520 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,018 | 88,320 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,629 | 3 036,016 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,007 | 33,120 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 | 5,520 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 16,560 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,105 | 507,843 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,104 | 502,323 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,070 | 336,722 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,134 | 645,843 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,343 | 1 656,009 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 20,29 | 97 925,311 |
|  | в том числе управление |  | 4,06 | 19 585,06 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 24,35 | 117 510,37 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водопроводом и канализацией, деревянные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 2-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 410,8 |  | Комсомольская 31 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,065 | 321,449 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,143 | 704,933 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,122 | 603,422 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,095 | 468,075 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,050 | 248,136 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,065 | 321,449 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,135 | 665,457 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,045 | 219,939 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,272 | 1 342,192 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,752 | 3 705,127 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,134 | 659,817 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,087 | 428,599 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,350 | 1 725,675 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,245 | 1 206,845 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,089 | 439,878 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,190 | 936,151 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,702 | 3 462,630 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 18 | Полы | 1 |  |  |
| 19 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,073 | 360,926 |
| 20 | Масляная окраска полов | 1 | 0,034 | 169,184 |
| 21 | Смена досок в полах | 1 | 0,043 | 214,300 |
|  | Перегородки | 1 |  |  |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 22 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,388 | 6 840,668 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 39,476 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 389,123 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,637 | 3 141,181 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,081 | 400,402 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,054 | 265,055 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,399 | 1 968,172 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,008 | 39,476 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 169,184 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 5,639 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,011 | 56,395 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,410 | 2 018,928 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 135,347 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,030 | 146,626 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,021 | 101,510 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 107,150 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,022 | 107,150 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,008 | 39,476 |
| 41 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,073 | 360,926 |
| 42 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 22,558 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 62,034 |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,072 | 355,286 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,731 | 3 603,616 |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,175 | 862,838 |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 242,497 |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,057 | 281,973 |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,079 | 389,123 |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 78,952 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 152,265 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 174,823 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,048 | 236,857 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,030 | 146,626 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 287,613 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,134 | 659,817 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 39,476 |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 78,952 |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 56,395 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,030 | 146,626 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 107,150 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 62 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,166 | 817,722 |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,108 | 530,109 |
| 64 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,031 | 152,265 |
| 65 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,037 | 180,463 |
| 66 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,047 | 231,218 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 67 | Замена предохранителя | 1 | 0,227 | 1 116,614 |
| 68 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,198 | 975,627 |
| 69 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 28,197 |
| 70 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,141 | 693,654 |
| 71 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 73,313 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 72 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 50,755 |
| 73 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,288 | 1 421,145 |
| 74 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,006 | 28,197 |
| 75 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,118 | 580,865 |
| 76 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,088 | 434,239 |
| 77 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,055 | 270,694 |
| 78 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,316 | 1 556,492 |
| 79 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,041 | 203,021 |
| 80 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,109 | 535,749 |
| 81 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,109 | 535,749 |
| 82 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 56,395 |
| 83 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,113 | 558,307 |
| 84 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,034 | 169,184 |
| 85 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 84,592 |
| 86 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,294 | 1 449,342 |
| 87 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,066 | 327,089 |
| 88 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,254 | 1 251,961 |
| 89 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 298,892 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,113 | 558,307 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,085 | 417,320 |
| 92 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,098 | 484,994 |
| 93 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,057 | 281,973 |
| 94 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,079 | 389,123 |
| 95 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,070 | 344,007 |
| 96 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,017 | 84,592 |
| 97 | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,324 | 1 595,968 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,480 | 12 226,354 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,493 | 2 430,608 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 39,476 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 16,918 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,383 | 1 889,220 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,030 | 146,626 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 11,279 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,639 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,046 | 225,578 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 28,197 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,002 | 11,279 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,100 | 490,633 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,251 | 1 235,042 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,214 | 1 054,579 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,301 | 1 483,179 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,589 | 2 904,323 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,219 | 1 077,137 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,008 | 39,476 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,022 | 107,150 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,222 | 1 094,056 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,323 | 1 590,328 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,245 | 1 206,845 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 5,639 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,017 | 84,592 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,595 | 2 932,520 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 39,476 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 11,279 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 22,558 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,106 | 524,470 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,104 | 513,191 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,069 | 338,368 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,132 | 648,538 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,343 | 1 691,839 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 19,76 | 97 416,07 |
|  | в том числе управление |  | 3,95 | 19 483,21 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 23,71 | 116 899,29 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Курчатова, д. 22, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2782,0 |  | Курчатова,22 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 2 027,833 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,146 | 4 881,820 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,097 | 3 229,512 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 1 652,308 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 4 055,666 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 413,077 |
|  |  |  | 0,622 | 20 766,510 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 8 111,331 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,207 | 6 909,653 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,377 | 12 580,074 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,741 | 24 747,071 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,134 | 4 468,743 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
|  |  |  | 1,799 | 60 046,383 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,292 | 9 763,640 |
|  |  |  | 0,292 | 9 763,640 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
|  |  |  | 0,036 | 1 201,679 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,243 | 8 111,331 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 2 403,357 |
|  |  |  | 0,438 | 14 607,907 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,268 | 8 937,485 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,157 | 5 257,344 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,171 | 5 707,974 |
|  |  |  | 0,719 | 23 996,022 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,061 | 2 027,833 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
|  |  |  | 0,182 | 6 083,498 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,584 | 19 489,727 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,645 | 21 517,559 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,034 | 34 510,711 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,094 | 36 538,543 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,985 | 32 895,955 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 2 027,833 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,049 | 1 652,308 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,292 | 9 763,640 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,694 | 23 169,868 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,110 | 3 680,141 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,157 | 5 257,344 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 413,077 |
|  |  |  | 5,816 | 194 146,217 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 1 652,308 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 4 055,666 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 201,679 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,072 | 2 403,357 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,134 | 4 468,743 |
|  |  |  | 0,609 | 20 315,881 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,171 | 5 707,974 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 3 680,141 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,049 | 1 652,308 |
|  |  |  | 0,403 | 13 443,781 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 4 881,820 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 7 735,807 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,157 | 5 257,344 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 413,077 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 413,077 |
|  |  |  | 0,720 | 24 033,574 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,025 | 826,154 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,085 | 2 853,987 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,121 | 4 055,666 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,097 | 3 229,512 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,146 | 4 881,820 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 3 229,512 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,304 | 10 139,164 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 7 285,177 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 1 652,308 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,110 | 3 680,141 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 2 403,357 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 3 229,512 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 1 201,679 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 413,077 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 413,077 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 413,077 |
|  |  |  | 1,875 | 62 599,950 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,268 | 8 937,485 |
|  |  |  | 0,268 | 8 937,485 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 1,351 | 45 099,060 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,705 | 23 545,392 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,852 | 28 427,212 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,462 | 15 434,061 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,061 | 2 027,833 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,341 | 11 378,395 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 117 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 118 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 119 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,072 | 2 403,357 |
| 120 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 121 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 413,077 |
|  |  |  | 3,955 | 132 033,004 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 122 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,268 | 8 937,485 |
| 123 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,171 | 5 707,974 |
| 124 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,146 | 4 881,820 |
| 125 | Стрижка газонов | 2 | 0,207 | 6 909,653 |
| 126 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,232 | 7 735,807 |
| 127 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,025 | 826,154 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,049 | 1 652,308 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,498 | 16 635,740 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,719 | 23 996,022 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,559 | 18 663,573 |
| 132 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 413,077 |
| 133 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 413,077 |
| 134 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,232 | 7 735,807 |
| 135 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,110 | 3 680,141 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 413,077 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 413,077 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 413,077 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,110 | 3 680,141 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,025 | 826,154 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,121 | 4 055,666 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,110 | 3 680,141 |
|  |  |  | 3,645 | 121 669,970 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,036 | 1 201,679 |
|  |  |  | 0,036 | 1 201,679 |
| 144 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 145 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,072 | 2 403,357 |
| 146 | Управление многоквартирным домом |  | 4,916 | 164 104,249 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,40 | 881 354,787 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,68 | 1 057 625,744 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 9-этажные, кирпичные, кровля рулоннная, с централизованным ГВС, с м/проводами и лифтами, с электрическими плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2023 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 6629,9 |  | Курчатова д.27 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,004 | 357,971 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,209 | 16 645,666 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,003 | 268,478 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,004 | 357,971 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,008 | 626,450 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,082 | 6 532,977 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,004 | 357,971 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,071 | 5 638,048 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,047 | 3 758,699 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,042 | 3 311,235 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,007 | 536,957 |
| 14 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,035 | 2 774,278 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,026 | 2 058,335 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,033 | 2 595,292 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,015 | 1 163,407 |
| 16 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,413 | 32 843,869 |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,046 | 3 669,206 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,006 | 447,464 |
| 19 | Ремонт покрытия полов из линолеума | 1 | 0,210 | 16 735,159 |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,119 | 9 486,240 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,134 | 10 649,647 |
| 27 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,008 | 626,450 |
| 22 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,026 | 2 058,335 |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,040 | 3 221,742 |
| 24 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,178 | 14 139,867 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,004 | 357,971 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,007 | 536,957 |
| 27 | Смена ручки дверной | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 28 | Смена замков накладных | 1 | 0,148 | 11 813,054 |
| 29 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,011 | 894,928 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 31 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,009 | 715,943 |
| 32 | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 1 | 0,033 | 2 595,292 |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,004 | 357,971 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,006 | 447,464 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 4 295,656 |
| 43 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 0,209 | 16 645,666 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,021 | 1 700,364 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,006 | 447,464 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,001 | 89,493 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,004 | 357,971 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,006 | 447,464 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,007 | 536,957 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,007 | 536,957 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,020 | 1 610,871 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,011 | 894,928 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,011 | 894,928 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 89,493 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,001 | 89,493 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 68 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 50-250 мм | 0,2 | 0,001 | 89,493 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,006 | 447,464 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 357,971 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,007 | 536,957 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,012 | 984,421 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,003 | 268,478 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,006 | 447,464 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,001 | 89,493 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,002 | 178,986 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,006 | 447,464 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,036 | 2 863,771 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,060 | 4 743,120 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,024 | 1 879,349 |
| 82 | Ремонт щитков | 1 | 0,042 | 3 311,235 |
| 83 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 1 342,392 |
| 84 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,002 | 178,986 |
| 85 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,011 | 894,928 |
| 86 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 1 073,914 |
| 87 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,103 | 8 233,340 |
| 88 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,151 | 11 992,039 |
| 89 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,112 | 8 949,283 |
| 90 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,015 | 1 163,407 |
| 91 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,015 | 1 163,407 |
| 92 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,016 | 1 252,900 |
| 93 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,414 | 32 933,361 |
| 94 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,139 | 11 097,111 |
| 95 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,139 | 11 097,111 |
| 96 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,139 | 11 097,111 |
| 97 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,649 | 51 637,363 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,377 | 29 980,098 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,035 | 2 774,278 |
| 100 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,015 | 1 163,407 |
| 101 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,309 | 24 610,528 |
| 101 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,154 | 12 260,518 |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 357,971 |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,004 | 357,971 |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,292 | 23 268,136 |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 2,087 | 166 078,040 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 3,097 | 246 373,761 |
| 107 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,531 | 42 240,616 |
| 108 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,020 | 1 610,871 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,627 | 49 847,506 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,001 | 79 648,619 |
| 111 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,009 | 715,943 |
| 112 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,989 | 78 664,198 |
| 113 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, облицованных кафельной плиткой, без шланга | 52 | 0,213 | 16 914,145 |
| 114 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,334 | 26 579,371 |
| 115 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,172 | 13 692,403 |
| 116 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,010 | 805,435 |
| 117 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 268,478 |
| 118 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,037 | 2 953,263 |
| 119 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 89,493 |
| 120 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 | 1 073,914 |
| 121 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,026 | 2 058,335 |
| 122 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 89,493 |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,711 | 136 118,594 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,222 | 17 630,088 |
| 125 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,072 | 5 727,541 |
| 126 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,309 | 24 610,528 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 3,178 | 252 817,245 |
| 128 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 4,611 | 366 831,110 |
| 129 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,015 | 1 163,407 |
| 130 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,067 | 5 369,570 |
| 131 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,078 | 6 175,005 |
| 132 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,018 | 1 431,885 |
| 133 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,006 | 447,464 |
| 134 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,043 | 3 400,728 |
| 135 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,044 | 3 490,220 |
| 136 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,011 | 894,928 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,394 | 31 322,491 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,386 | 30 696,041 |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,040 | 3 221,742 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,034 | 2 684,785 |
| 141 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,394 | 31 322,491 |
| 142 | Техническое обслуживание лифтов по договору |  | 1,564 | 124 395,034 |
| 143 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов |  | 0,101 | 8 054,355 |
| 144 | Обследование технического состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы |  | 0,427 | 34 007,275 |
| 145 | Страхование опасных объектов с лифтами |  | 0,034 | 2 684,785 |
| 146 | Тех. Обслуживание ОДПУ по договорам |  | 0,202 | 16 108,709 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 28,96 | 2 304 330,228 |
|  | В том числе управление |  | 5,79 | 460 866,046 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 34,76 | 2 765 196,273 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа с лифтом, мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 9-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2023 | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4523,72 |  | Курчатова, 35 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 3 297,393 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,110 | 5 984,158 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,085 | 4 640,776 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,072 | 3 908,022 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 6 594,786 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 671,691 |
|  |  |  | 0,511 | 27 722,528 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 13 189,573 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,596 | 32 363,304 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,450 | 24 425,135 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,548 | 29 737,602 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,061 | 3 297,393 |
|  |  |  | 2,055 | 111 561,804 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,121 | 6 594,786 |
|  |  |  | 0,121 | 6 594,786 |
|  | Полы |  | 0,000 |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
|  |  |  | 0,025 | 1 343,382 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,182 | 9 892,180 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,085 | 4 640,776 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,061 | 3 297,393 |
|  |  |  | 0,341 | 18 502,040 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,669 | 36 332,388 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,049 | 2 686,765 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
|  |  |  | 0,913 | 49 583,024 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
|  |  |  | 0,121 | 6 594,786 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 3 297,393 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 3 297,393 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,121 | 6 594,786 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,061 | 3 297,393 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,011 | 610,628 |
|  |  |  | 0,513 | 27 844,654 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1 954,011 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1 954,011 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 2 686,765 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 6 594,786 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 954,011 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 4 640,776 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 7 938,169 |
|  |  |  | 0,634 | 34 439,440 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,182 | 9 892,180 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 5 984,158 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,036 | 1 954,011 |
|  |  |  | 0,400 | 21 738,370 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 7 938,169 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 12 578,944 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 7 938,169 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,121 | 6 594,786 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 671,691 |
|  |  |  | 0,708 | 38 408,525 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,049 | 2 686,765 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,146 | 7 938,169 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,110 | 5 984,158 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,232 | 12 578,944 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,134 | 7 266,478 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,134 | 7 266,478 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,364 | 19 784,359 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 11 846,190 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 2 686,765 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,085 | 4 640,776 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 5 251,404 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 1 954,011 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 671,691 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 671,691 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 671,691 |
|  |  |  | 2,132 | 115 714,077 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,292 | 15 876,338 |
|  |  |  | 0,292 | 15 876,338 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 671,691 |
|  |  |  | 0,012 | 671,691 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 104 | 1,384 | 75 154,261 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 3,650 | 198 148,907 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,157 | 8 548,797 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,025 | 1 343,382 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,741 | 40 240,410 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,180 | 64 054,916 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,012 | 671,691 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 0,925 | 50 193,652 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,061 | 3 297,393 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,061 | 3 297,393 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,171 | 9 281,551 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,110 | 5 984,158 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,049 | 2 686,765 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,292 | 15 876,338 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,110 | 5 984,158 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,341 | 18 502,040 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 1 343,382 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,218 | 11 846,190 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 671,691 |
|  |  |  | 9,613 | 521 828,916 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,243 | 13 189,573 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,097 | 5 251,404 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,085 | 4 640,776 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,121 | 6 594,786 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,097 | 5 251,404 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,049 | 2 686,765 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,243 | 13 189,573 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,681 | 36 943,017 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,548 | 29 737,602 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 671,691 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,072 | 3 908,022 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 671,691 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 671,691 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 671,691 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,498 | 27 050,837 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,134 | 7 266,478 |
|  |  |  | 2,955 | 160 412,074 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,025 | 1 343,382 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,049 | 2 686,765 |
|  |  |  | 0,074 | 4 030,147 |
| 155 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,091 | 167 800,677 |
| 156 | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,146 | 7 938,169 |
| 157 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,012 | 671,691 |
| 158 | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 159 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,049 | 2 686,765 |
| 160 | Управление многоквартирным домом |  | 4,939 | 268 126,919 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,648 | 1 609 419,11 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,58 | 1 931 302,93 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития ), кирпичные с горячей водой, гостиничного типа (с электроплитами) срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС -2023 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2888,50 |  | Ленина 81 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 2 105,462 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,134 | 4 639,814 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,110 | 3 821,024 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 4 210,924 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,025 | 857,781 |
|  |  |  | 0,609 | 21 093,609 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Ремонт поверхности кирпичных стен без расшивки швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 1 | 0,950 | 32 916,588 |
| 10 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1,5х1,5 | 1 | 1,510 | 52 324,628 |
| 11 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 12 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,232 | 8 031,947 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,389 | 13 490,552 |
| 15 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,218 | 7 564,067 |
|  |  |  | 3,359 | 116 433,245 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 16 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,280 | 9 708,519 |
|  |  |  | 0,280 | 9 708,519 |
|  | Полы |  |  |  |
| 17 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
|  |  |  | 0,036 | 1 247,681 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 18 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,922 | 66 633,971 |
| 19 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 2 495,362 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,110 | 3 821,024 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,025 | 857,781 |
|  |  |  | 2,166 | 75 094,809 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,255 | 8 850,738 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,146 | 5 068,705 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,072 | 2 495,362 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,110 | 3 821,024 |
|  |  |  | 0,683 | 23 666,952 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,061 | 2 105,462 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
|  |  |  | 0,182 | 6 316,386 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,780 | 27 020,095 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,852 | 29 515,457 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,937 | 32 478,700 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,985 | 34 155,272 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,657 | 22 770,181 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 1,289 | 44 682,581 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 2 105,462 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 428,890 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 2 105,462 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,268 | 9 279,629 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,134 | 4 639,814 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 1 247,681 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1 247,681 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,061 | 2 105,462 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 428,890 |
|  |  |  | 6,180 | 214 211,258 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1 247,681 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 1 715,562 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 4 210,924 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 428,890 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 857,781 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 3 353,143 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 5 068,705 |
|  |  |  | 0,636 | 22 029,370 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,157 | 5 458,605 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 3 821,024 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,036 | 1 247,681 |
|  |  |  | 0,389 | 13 490,552 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 5 068,705 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 428,890 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 8 031,947 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 5 068,705 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,121 | 4 210,924 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 428,890 |
|  |  |  | 0,708 | 24 524,733 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 428,890 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,072 | 2 495,362 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 | 3 821,024 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,085 | 2 963,243 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,780 | 27 020,095 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 93 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,268 | 9 279,629 |
| 94 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,049 | 1 715,562 |
| 95 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 7 564,067 |
| 96 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 1 715,562 |
| 97 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 2 495,362 |
| 99 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 428,890 |
| 100 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 3 353,143 |
| 101 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 102 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 428,890 |
| 103 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 428,890 |
|  |  |  | 2,372 | 82 229,986 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 104 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,218 | 7 564,067 |
|  |  |  | 0,218 | 7 564,067 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| 105 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,678 | 58 173,134 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,426 | 14 777,224 |
| 107 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,341 | 11 813,981 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,268 | 9 279,629 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,036 | 1 247,681 |
| 110 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 12 242,871 |
| 111 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 112 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,025 | 857,781 |
|  |  |  | 3,152 | 109 250,081 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 113 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,218 | 7 564,067 |
| 114 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,171 | 5 926,485 |
| 115 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,146 | 5 068,705 |
| 116 | Стрижка газонов | 2 | 0,218 | 7 564,067 |
| 117 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,218 | 7 564,067 |
| 118 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 119 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,025 | 857,781 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,036 | 1 247,681 |
| 121 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,426 | 14 777,224 |
| 122 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,609 | 21 093,609 |
| 123 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,475 | 16 453,795 |
| 124 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 428,890 |
| 125 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,268 | 9 279,629 |
| 126 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 428,890 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 428,890 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,110 | 3 821,024 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,025 | 857,781 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,012 | 428,890 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,012 | 428,890 |
|  |  |  | 3,032 | 105 078,147 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,049 | 1 715,562 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,097 | 3 353,143 |
|  |  |  | 0,146 | 5 068,705 |
| 134 | Управление многоквартирным домом |  | 5,719 | 198 225,343 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 29,87 | 1 035 233,44 |
|  | Тариф с НДС |  | 35,84 | 1 242 280,13 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Любого, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС - 2023 |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2564,7 |  | Любого, 6 |
| Конструктивные элементы здания |  |  |  |
| Фундаменты |  |  |  |
| Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 1 869,440 |
| Замена ламп накаливания | 1 | 0,049 | 1 523,248 |
| Замена выключателей | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Замена патронов | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 1 523,248 |
| Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 3 738,881 |
| Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 0,378 | 11 632,073 |
| Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 761,624 |
| Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 7 477,761 |
| Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,268 | 8 239,385 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,402 | 12 359,077 |
| Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,280 | 8 620,197 |
| Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
|  |  | 1,325 | 40 781,493 |
| Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,110 | 3 392,688 |
|  |  | 0,110 | 3 392,688 |
| Полы |  |  |  |
| Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 0,012 | 380,812 |
| Крыши и кровли | 1 |  |  |
| Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 2,044 | 62 903,203 |
| Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,071 | 32 957,540 |
| Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,061 | 1 869,440 |
|  |  | 3,188 | 98 110,995 |
| Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,097 | 2 977,257 |
| Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Смена пружины | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,085 | 2 631,064 |
| Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,025 | 761,624 |
|  |  | 0,281 | 8 654,816 |
| Лестницы |  |  |  |
| Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,025 | 761,624 |
| Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
|  |  | 0,121 | 3 738,881 |
| Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 1 869,440 |
| Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 1 869,440 |
| Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,110 | 3 392,688 |
| Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
| Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 0,478 | 14 713,187 |
| Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 1 523,248 |
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 3 738,881 |
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,011 | 346,193 |
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 761,624 |
| Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 2 631,064 |
| Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 4 500,504 |
|  |  | 0,633 | 19 490,646 |
| Система водоотведения |  |  |  |
| Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,182 | 5 608,321 |
| Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 3 392,688 |
| Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
|  |  | 0,400 | 12 324,458 |
| Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 4 500,504 |
| Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 7 131,568 |
| Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,134 | 4 119,692 |
| Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
| Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 0,684 | 21 048,513 |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,036 | 1 107,816 |
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,072 | 2 215,633 |
| Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,085 | 2 631,064 |
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,025 | 761,624 |
| Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 761,624 |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 2 977,257 |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 761,624 |
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,280 | 8 620,197 |
| Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 6 716,137 |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 1 523,248 |
| Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,110 | 3 392,688 |
| Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,085 | 2 631,064 |
| Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,085 | 2 631,064 |
| Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 380,812 |
| Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 380,812 |
| Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 1,769 | 54 456,103 |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,268 | 8 239,385 |
|  |  | 0,268 | 8 239,385 |
| Система мусороудаления |  |  |  |
| Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 0,025 | 761,624 |
| Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
| Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |
| Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 3,577 | 110 089,261 |
| Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,657 | 20 217,650 |
| Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,171 | 5 262,128 |
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,511 | 15 717,146 |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,280 | 8 620,197 |
| Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,895 | 89 109,987 |
| Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,097 | 2 977,257 |
| Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,097 | 2 977,257 |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,195 | 5 989,133 |
| Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,110 | 3 392,688 |
| Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,072 | 2 215,633 |
| Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,402 | 12 359,077 |
| Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,072 | 2 215,633 |
| Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 10 870,449 |
| Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,072 | 2 215,633 |
| Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 380,812 |
|  |  | 9,659 | 297 275,623 |
| Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,353 | 10 870,449 |
| Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,110 | 3 392,688 |
| Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,085 | 2 631,064 |
| Стрижка газонов | 2 | 0,121 | 3 738,881 |
| Очистка урн от мусора | 214 | 0,085 | 2 631,064 |
| Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,036 | 1 107,816 |
| Стрижка живой изгороди | 1 | 0,049 | 1 523,248 |
| Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,061 | 1 869,440 |
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,328 | 10 108,825 |
| Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,243 | 7 477,761 |
| Посыпка территории I класса | 11 | 0,182 | 5 608,321 |
| Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 380,812 |
| Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,121 | 3 738,881 |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 380,812 |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 380,812 |
| Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 380,812 |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,475 | 14 609,330 |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,121 | 3 738,881 |
|  |  | 2,435 | 74 950,707 |
| Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| Дератизация чердаков и подвалов по договору |  | 0,059 | 1 822,453 |
| Дезинсекция подвалов (по договору) |  | 0,052 | 1 594,646 |
| Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,072 | 2 215,633 |
| Управление многоквартирным домом |  | 4,331 | 133 284,17 |
| ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,28 | 808 868,90 |
| ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,54 | 970 642,69 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС- 2023 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,30 |  | Мигунова, 11/10 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,085 | 898,975 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,072 | 757,032 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 520,459 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 1277,491 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,025 | 260,230 |
|  |  |  | 0,499 | 5251,907 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 2554,982 |
| 11 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,523 | 5500,308 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,377 | 3962,588 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,498 | 5240,079 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,085 | 898,975 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,061 | 638,745 |
|  |  |  | 1,861 | 19564,537 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,316 | 3323,842 |
|  |  |  | 0,316 | 3323,842 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,025 | 260,230 |
|  |  |  | 0,025 | 260,230 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,510 | 15874,008 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 757,032 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,121 | 1277,491 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,036 | 378,516 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,036 | 378,516 |
|  |  |  | 1,787 | 18795,677 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,280 | 2945,326 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,171 | 1797,950 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,085 | 898,975 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,171 | 1797,950 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,217 | 12798,567 |
|  |  |  | 1,999 | 21019,458 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,025 | 260,230 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,072 | 757,032 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 378,516 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 378,516 |
|  |  |  | 0,193 | 2034,523 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,475 | 4991,678 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,511 | 5370,193 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,377 | 3962,588 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,389 | 4092,702 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,985 | 10361,871 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 378,516 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 638,745 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,304 | 3193,727 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,146 | 1537,721 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,036 | 378,516 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,049 | 520,459 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,061 | 638,745 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 130,115 |
|  |  |  | 3,528 | 37094,552 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 378,516 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,049 | 520,459 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 520,459 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 1277,491 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 378,516 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,025 | 260,230 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 260,230 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 1017,261 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,171 | 1797,950 |
|  |  |  | 0,672 | 7061,686 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,171 | 1797,950 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,085 | 898,975 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 378,516 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 378,516 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,036 | 378,516 |
|  |  |  | 0,364 | 3832,473 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование | 0,000 |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 1537,721 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,280 | 2945,326 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,171 | 1797,950 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 130,115 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 1159,205 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 130,115 |
|  |  |  | 0,757 | 7960,661 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,171 | 1797,950 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,121 | 1277,491 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,171 | 1797,950 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,134 | 1407,606 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,195 | 2046,351 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,157 | 1656,007 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,157 | 1656,007 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 1017,261 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,438 | 4601,333 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,182 | 1916,236 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 2294,752 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 520,459 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,110 | 1159,205 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 757,032 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 1017,261 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,049 | 520,459 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,036 | 378,516 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 130,115 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 130,115 |
|  |  |  | 2,640 | 27761,771 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,292 | 3075,441 |
|  |  |  | 0,292 | 3075,441 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,981 | 31345,843 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,584 | 6139,054 |
| 109 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,036 | 378,516 |
| 110 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 111 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,414 | 4352,932 |
| 113 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 3714,187 |
| 114 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 260,230 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 116 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 117 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,389 | 4092,702 |
| 118 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 119 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 130,115 |
|  |  |  | 4,868 | 51194,267 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 120 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,110 | 1159,205 |
| 121 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,268 | 2815,212 |
| 122 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,232 | 2436,696 |
| 123 | Стрижка газонов | 2 | 0,316 | 3323,842 |
| 124 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,243 | 2554,982 |
| 125 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,085 | 898,975 |
| 126 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,061 | 638,745 |
| 127 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,012 | 130,115 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,218 | 2294,752 |
| 129 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,328 | 3453,957 |
| 130 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,255 | 2685,097 |
| 131 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 130,115 |
| 132 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 130,115 |
| 133 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,657 | 6907,914 |
| 134 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 130,115 |
| 135 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 130,115 |
| 136 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 130,115 |
| 137 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,012 | 130,115 |
| 138 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,012 | 130,115 |
|  |  |  | 2,873 | 30210,295 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
|  | Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 139 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,195 | 2046,351 |
| 140 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,377 | 3962,588 |
|  |  |  | 0,571 | 6008,939 |
| 141 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,085 | 898,975 |
| 142 | Управление многоквартирным домом |  | 4,673 | 49136,087 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 28,00 | 294485,32 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 33,61 | 353382,38 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) коридорного типа без лифта и мусоропровода, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 51 до 70, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 | 1 408,10 | Мира,15 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 1026,381 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,097 | 1634,606 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,072 | 1216,451 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,061 | 1026,381 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,049 | 836,310 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 2052,762 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 0,486 | 8211,046 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,243 | 4105,523 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 608,226 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,121 | 2052,762 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 0,499 | 8439,131 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,036 | 608,226 |
|  |  |  | 0,036 | 608,226 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,025 | 418,155 |
|  |  |  | 0,025 | 418,155 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,389 | 6576,440 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 1216,451 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,072 | 1216,451 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,025 | 418,155 |
|  |  |  | 0,583 | 9845,653 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,171 | 2889,072 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,061 | 1026,381 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 0,318 | 5378,996 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,036 | 608,226 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,036 | 608,226 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 608,226 |
|  |  |  | 0,145 | 2451,910 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 1026,381 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 1026,381 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,195 | 3288,220 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,085 | 1444,536 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 608,226 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 0,648 | 10948,062 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 608,226 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 608,226 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 418,155 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 836,310 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 2052,762 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 608,226 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 1634,606 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 | 2660,987 |
|  |  |  | 0,645 | 10891,041 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,171 | 2889,072 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 1862,691 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 608,226 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 608,226 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,049 | 836,310 |
|  |  |  | 0,403 | 6804,525 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 74 | Замена предохранителя | 1 | 0,049 | 836,310 |
| 75 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,157 | 2660,987 |
| 76 | Ремонт щитков | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 77 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 78 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 1862,691 |
| 79 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 80 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 0,416 | 7032,609 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 209,078 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,110 | 1862,691 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,146 | 2470,917 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,110 | 1862,691 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,097 | 1634,606 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,146 | 2470,917 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,146 | 2470,917 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 1634,606 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,377 | 6367,362 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,072 | 1216,451 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 3687,368 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 836,310 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 1634,606 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,072 | 1216,451 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 1634,606 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,049 | 836,310 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,025 | 418,155 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,025 | 418,155 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,011 | 190,071 |
|  |  |  | 2,069 | 34953,969 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,292 | 4941,834 |
|  |  |  | 0,292 | 4941,834 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 5,877 | 99311,847 |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,449 | 24481,083 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,703 | 28776,677 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,937 | 15832,874 |
| 112 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 113 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 114 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 115 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 116 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,353 | 5968,214 |
| 117 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 418,155 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,121 | 2052,762 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 209,078 |
|  |  |  | 10,577 | 178723,310 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,255 | 4314,601 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,146 | 2470,917 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,121 | 2052,762 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,182 | 3079,142 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,157 | 2660,987 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,049 | 836,310 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,036 | 608,226 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,232 | 3915,453 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,341 | 5759,137 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,268 | 4523,678 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 209,078 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 209,078 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,341 | 5759,137 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 209,078 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 209,078 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 209,078 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,304 | 5131,904 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,072 | 1216,451 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,025 | 418,155 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,025 | 418,155 |
|  |  |  | 2,616 | 44210,403 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,085 | 1444,536 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,146 | 2470,917 |
|  |  |  | 0,232 | 3915,453 |
| 145 | Техническое диагностирование газового оборудования, включая диагностирование газопроводов (по договору) |  |  |  |
| 146 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,061 | 1026,381 |
| 147 | Управление многоквартирным домом |  | 4,587 | 77510,758 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,64 | 416311,460 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,57 | 499573,751 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17Б, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома (бывшие общежития) гостиничного типа без лифта и мусоропровода, с электрическими плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц, руб. без НДС -2023 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2930,9 |  | Мира, 17б |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,061 | 2130,281 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,134 | 4717,051 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,117 | 4108,400 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,085 | 3005,218 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,050 | 1749,874 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,025 | 874,937 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,121 | 4260,563 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,012 | 435,274 |
|  |  |  | 0,605 | 21281,598 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 10 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,036 | 1265,996 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,802 | 28207,968 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,447 | 15710,824 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,255 | 8980,657 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,232 | 8149,848 |
|  |  |  | 1,784 | 62750,479 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 15 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,280 | 9851,029 |
|  |  |  | 0,280 | 9851,029 |
|  | Полы |  |  |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 1265,996 |
|  |  |  | 0,036 | 1265,996 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 17 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,633 | 22273,612 |
| 18 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 19 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,072 | 2531,991 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,110 | 3877,112 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,025 | 870,372 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,025 | 870,372 |
|  |  |  | 0,877 | 30858,646 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,255 | 8980,657 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,036 | 1265,996 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,146 | 5143,108 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,036 | 1265,996 |
|  |  |  | 0,523 | 18396,501 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,025 | 870,372 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,061 | 2136,368 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,049 | 1740,744 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,036 | 1265,996 |
|  |  |  | 0,183 | 6448,666 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,475 | 16695,319 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,511 | 17961,315 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,377 | 13253,393 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,389 | 13688,579 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 870,372 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,061 | 2136,368 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,061 | 2136,368 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,268 | 9415,843 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,134 | 4707,922 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,025 | 870,372 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1265,996 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,061 | 2136,368 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,012 | 435,186 |
|  |  |  | 2,470 | 86878,957 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,025 | 870,372 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1265,996 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,036 | 1265,996 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,025 | 870,372 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,049 | 1740,744 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,121 | 4272,736 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1265,996 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,025 | 870,372 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,085 | 3006,740 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 | 5538,731 |
|  |  |  | 0,646 | 22708,799 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,182 | 6409,103 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,110 | 3877,112 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,036 | 1265,996 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,025 | 870,372 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,036 | 1265,996 |
|  |  |  | 0,389 | 13688,579 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,146 | 5143,108 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,232 | 8149,848 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,146 | 5143,108 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,036 | 1265,996 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,110 | 3877,112 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 435,186 |
|  |  |  | 0,720 | 25319,915 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,012 | 435,186 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,072 | 2531,991 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 | 3877,112 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,085 | 3006,740 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,791 | 27812,344 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,110 | 3877,112 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,110 | 3877,112 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,097 | 3402,364 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,025 | 870,372 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,280 | 9851,029 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,061 | 2136,368 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 7675,099 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,049 | 1740,744 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 3402,364 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,085 | 3006,740 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,097 | 3402,364 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,049 | 1740,744 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 435,186 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 435,186 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,012 | 435,186 |
|  |  |  | 2,461 | 86562,458 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,207 | 7279,475 |
|  |  |  | 0,207 | 7279,475 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,799 | 98431,169 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,462 | 16260,133 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,559 | 19662,496 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,292 | 10286,215 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,328 | 11552,211 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,025 | 870,372 |
| 117 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,085 | 3006,740 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,012 | 435,186 |
|  |  |  | 4,663 | 163986,010 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,328 | 11552,211 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,171 | 6013,480 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,146 | 5143,108 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,207 | 7279,475 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,218 | 7675,099 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,061 | 2136,368 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,609 | 21403,240 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,876 | 30819,084 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,681 | 23935,232 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 435,186 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,012 | 435,186 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,280 | 9851,029 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 435,186 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 435,186 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 435,186 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,218 | 7675,099 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,049 | 1740,744 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,085 | 3006,740 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,085 | 3006,740 |
|  |  |  | 4,090 | 143848,766 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,061 | 2136,368 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,121 | 4272,736 |
|  |  |  | 0,182 | 6409,103 |
| 145 | Управление многоквартирным домом |  | 4,623 | 162601,327 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 24,74 | 870 136,30 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,69 | 1 044 163,57 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 19, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 14

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 5-этажные, кирпичные, кровля шиферная, с централизованным ГВС, без м/проводов, с газовыми плитами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС - 2022 с 4% | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1469,5 |  | Мира,19 |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,022 | 381,459 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,151 | 2 670,211 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,016 | 286,094 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,018 | 324,240 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,034 | 591,261 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,178 | 3 147,034 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,021 | 362,386 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,308 | 5 435,786 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,203 | 3 585,712 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,070 | 1 239,741 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,030 | 534,042 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,083 | 1 468,616 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,062 | 1 087,157 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,079 | 1 392,324 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,036 | 629,407 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,080 | 1 411,397 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,056 | 991,793 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,199 | 3 509,420 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,023 | 400,532 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,290 | 5 111,546 |
| 21 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,032 | 572,188 |
| 22 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,250 | 4 405,848 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,155 | 2 727,430 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,029 | 514,969 |
| 25 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,111 | 1 964,512 |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,178 | 3 147,034 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,770 | 13 579,929 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,022 | 381,459 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,014 | 247,948 |
| 30 | Смена ручки дверной | 1 | 0,008 | 133,511 |
| 31 | Смена замков накладных | 1 | 0,645 | 11 367,469 |
| 32 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,050 | 877,355 |
| 33 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,009 | 152,583 |
| 34 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,039 | 686,626 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,008 | 133,511 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 190,729 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,012 | 209,802 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,010 | 171,656 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,012 | 209,802 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,015 | 267,021 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,017 | 305,167 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 | 400,532 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,093 | 1 640,272 |
| 44 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,026 | 457,750 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,012 | 209,802 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,009 | 152,583 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,006 | 114,438 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,008 | 133,511 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,009 | 152,583 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,012 | 209,802 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,015 | 267,021 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,016 | 286,094 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,019 | 343,313 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,023 | 400,532 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,031 | 553,115 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,030 | 534,042 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,089 | 1 563,981 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,047 | 820,136 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,050 | 877,355 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,005 | 95,365 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,008 | 133,511 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,013 | 228,875 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,009 | 152,583 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,009 | 152,583 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,009 | 152,583 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,009 | 152,583 |
| 96 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,016 | 286,094 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 400,532 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,018 | 324,240 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 553,115 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,053 | 934,574 |
| 72 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,016 | 286,094 |
| 73 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,024 | 419,605 |
| 74 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,012 | 209,802 |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,004 | 76,292 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,011 | 190,729 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 | 419,605 |
| 78 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,158 | 2 784,648 |
| 79 | Замена автомата | 1 | 0,260 | 4 577,504 |
| 80 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,104 | 1 831,002 |
| 81 | Ремонт щитков | 1 | 0,181 | 3 185,180 |
| 82 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,075 | 1 316,032 |
| 83 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,008 | 133,511 |
| 84 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,049 | 858,282 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 209,802 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,093 | 1 640,272 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,135 | 2 384,117 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,102 | 1 792,856 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,032 | 572,188 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,898 | 15 830,536 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,125 | 2 212,460 |
| 92 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,125 | 2 212,460 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,125 | 2 212,460 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,565 | 27 598,536 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,337 | 5 950,756 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,076 | 1 335,105 |
| 97 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,062 | 1 087,157 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,400 | 7 056,986 |
| 99 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,200 | 3 528,493 |
| 100 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,021 | 362,386 |
| 101 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,018 | 324,240 |
| 102 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,307 | 5 416,713 |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,158 | 55 692,968 |
| 104 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,535 | 9 441,103 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,627 | 11 062,302 |
| 106 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,346 | 6 103,339 |
| 107 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,006 | 114,438 |
| 108 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 133,511 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 19,073 |
| 110 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,050 | 877,355 |
| 111 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 19,073 |
| 112 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 19,073 |
| 113 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 2,184 | 38 508,255 |
| 114 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,423 | 7 457,517 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,156 | 2 746,503 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,395 | 6 961,621 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 4,054 | 71 485,358 |
| 118 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 5,883 | 103 737,690 |
| 119 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,032 | 572,188 |
| 120 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,156 | 2 746,503 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,098 | 1 735,637 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,023 | 400,532 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,008 | 133,511 |
| 123,5 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,054 | 953,647 |
| 125 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,190 | 3 356,836 |
| 126 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,050 | 877,355 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,420 | 7 400,299 |
| 127,7 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,412 | 7 266,788 |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,079 | 1 392,324 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,076 | 1 335,105 |
| 131 | Доп уборка контейнерных площадок по договору |  | 0,422 | 7 438,444 |
| 132 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,022 | 381,459 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 30,64 | 540 355,30 |
|  | в том числе управление |  | 6,13 | 108 071,06 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 36,77 | 648 426,37 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 15

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС -2022 | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, 58в |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,154 | 962,493 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,077 | 481,246 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,022 | 136,570 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,017 | 104,053 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,224 | 1398,216 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,094 | 585,300 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,806 | 5040,079 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,355 | 8473,836 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,062 | 390,200 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,483 | 3017,544 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,006 | 39,020 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 71,537 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,041 | 253,630 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,022 | 136,570 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,213 | 1333,182 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,213 | 1333,182 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,260 | 1625,832 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,068 | 422,716 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,353 | 2204,628 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,326 | 2035,542 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,141 | 884,453 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,061 | 383,696 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,020 | 123,563 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,505 | 3160,617 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,055 | 344,676 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,333 | 2081,065 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,087 | 546,280 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 58,530 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,076 | 474,743 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,016 | 97,550 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,110 | 689,353 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,082 | 513,763 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,033 | 208,106 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,339 | 2120,085 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,102 | 637,326 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,275 | 1716,879 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,090 | 565,790 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,166 | 1040,532 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,197 | 1229,129 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,032 | 6451,301 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,205 | 1281,156 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,118 | 734,876 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,676 | 4227,163 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,006 | 39,020 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 39,020 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 26,013 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 45,523 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,045 | 279,643 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,059 | 370,690 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,386 | 8668,936 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 19,510 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,503 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 6,503 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,112 | 702,359 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,004 | 26,013 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,021 | 130,067 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,766 | 4792,953 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,010 | 65,033 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,422 | 2640,351 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,021 | 130,067 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,126 | 786,903 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,318 | 8239,717 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,193 | 1209,619 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,021 | 130,067 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,301 | 1879,462 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,046 | 286,146 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,029 | 182,093 |
| 72 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,000 | 0,000 |
| 73 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,318 | 1990,018 |
| 74 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,141 | 884,453 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,097 | 19366,911 |
| 76 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,815 | 5098,609 |
| 77 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,012 | 78,040 |
| 78 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,345 | 8408,803 |
| 79 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,321 | 8259,227 |
| 80 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,010 | 65,033 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 81 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,159 | 995,009 |
| 82 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,094 | 585,300 |
| 83 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,089 | 559,286 |
| 84 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,435 | 8974,593 |
| 85 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,104 | 650,333 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,61 | 147664,566 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% без ТКО в месяц |  | 28,34 | 177197,479 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 16

| №п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 19845 |  | Долгининская,8 |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,028 | 6 773,22 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,009 | 2 063,85 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,009 | 2 063,17 |
| 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 0,042 | 9 940,50 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 2 840,61 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,095 | 22 654,26 |
| 7 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,047 | 11 266,80 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,138 | 32 896,66 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,104 | 24 672,10 |
| 10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,003 | 614,99 |
| 11 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,634 | 150 892,05 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,064 | 15 297,12 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,064 | 15 297,12 |
| 14 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснбжения | 2 | 0,321 | 76 334,75 |
| 15 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,025 | 5 936,10 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,064 | 15 297,12 |
| 17 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,068 | 16 120,34 |
| 18 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,022 | 5 349,09 |
| 19 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,003 | 734,12 |
| 20 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отрпления | 1 | 0,173 | 41 120,03 |
| 21 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,039 | 9 393,41 |
| 22 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы теплоснабжения | 1 | 0,005 | 1 271,07 |
| 23 | Рабочая проверка системы теплоснабжения в целом | 1 | 0,009 | 2 220,89 |
| 24 | Окончательная проверка при сдаче системы теплоснабжения | 1 | 0,005 | 1 118,37 |
| 25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 0,031 | 7 295,11 |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,022 | 5 138,84 |
| 27 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,122 | 29 104,92 |
| 28 | Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра | 2 | 0,108 | 25 697,88 |
| 29 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,024 | 5 687,88 |
| 30 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,017 | 4 037,66 |
| 31 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,022 | 5 249,00 |
| 32 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,008 | 1 976,74 |
| 33 | Аварийно-восстановительные работы в домах не оборудованных газовыми плитами, при сроке эксплуатации до 10 лет | 1 | 0,138 | 32 979,02 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 34 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 2,482 | 591 175,46 |
| 35 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 0,599 | 142 645,65 |
| 36 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 52 | 1,889 | 449 861,57 |
| 37 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,476 | 113 327,32 |
| 38 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 104 | 0,009 | 2 103,00 |
| 39 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропровода) | 52 | 0,009 | 2 257,82 |
| 40 | Дезинфекция контейнеров | 12 | 0,019 | 4 488,37 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,008 | 1 842,56 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 0,015 | 3 537,31 |
| 44 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,016 | 3 779,63 |
| 45 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 12 | 0,001 | 296,08 |
| 46 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,012 | 2 970,71 |
| 47 | Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) | 12 | 0,083 | 19 649,92 |
| 48 | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 | 0,021 | 4 955,18 |
| 49 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 52 | 0,010 | 2 385,21 |
| 50 | Влажная протирка отопительных приборов моющим средством | 2 | 0,003 | 702,24 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,007 | 1 662,33 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 52 | Подметание в летний период земельного участка с усоверш енствованным покрытием 1 класса | 210 | 0,046 | 10 840,00 |
| 61 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев,мусора | 4 | 0,012 | 2 947,09 |
| 62 | Уборка газонов от случайного мусора | 20 | 0,007 | 1 620,79 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 247 | 0,038 | 9 163,28 |
| 64 | Стрижка газонов | 8 | 0,036 | 8 652,02 |
| 65 | Полив газонов | 20 | 0,005 | 1 258,60 |
| 66 | Очистка кровли от мусора и листьев | 1 | 0,014 | 3 244,74 |
| 67 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 30 | 0,011 | 2 729,42 |
| 68 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 35 | 0,057 | 13 686,40 |
| 69 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 15 | 0,002 | 423,73 |
| 70 | Посыпка территории 1класса песком | 18 | 0,055 | 13 086,68 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в холодный период года) | 151 | 0,031 | 7 323,10 |
| 72 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в теплый период года) | 214 | 0,008 | 1 932,14 |
| 73 | Очистка контейнерной площадки в холлодный период | 151 | 0,035 | 8 423,81 |
| 74 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,035 | 8 272,07 |
| 76 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,050 | 11 824,27 |
| 78 | Услуги дератизации (истребление грызунов) по договору | 2 | 0,024 | 5 680,43 |
| 79 | Обслуживание газового оборудования и систем газопотребления теплоэнергетической установки (крышная котельная) | 12 | 9,08 | 2 161 988,64 |
|  | Техническое обслуживание системы теплоснабжения | 12 | 4,06 | 966 000,00 |
| 81 | Услуги ОИРЦ (начисление, учет,ведение базы данных, распечатка платежных документов с конвертованием, прием населения, паспортный учет) коммерческое предложение | 12 | 0,77 | 184 200,00 |
| 82 | Техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации, системы дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода и автоматической установки пожаротушения (по договору ) | 12 | 3,28 | 780 000,00 |
| 83 | Аварийно-техническое обслуживание лифтов | 12 | 2,35 | 559 878,00 |
| 84 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов), по договору | 1 | 0,12 | 27 600,00 |
| 85 | Страхование сети газопотребления многоквартирного дома | 12 | 0,94 | 225 000,00 |
| 86 | Техническое обслуживание и ремонт системы домофоной связи (договор) | 12 | 0,76 | 180 000,00 |
| 87 | Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения | 12 | 1,26 | 300 000,00 |
| 88 | Чистка воздуховодов системы общедомовой вентиляции | 4 | 0,71 | 169 530,00 |
| Итого по разделу: | 31,92 | 7 602 280,35 |
| в том числе управление | 6,38 | 1 392 245,88 |
| ИТОГО С НДС: | 38,31 | 9 122 736,43 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 17

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в мес. с м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -445,2 |  | Железнодорожная, 1 (2 подъезда) |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,075 | 400,039 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,103 | 550,054 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,199 | 1 061,214 |
| 4 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,107 | 572,278 |
| 5 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,472 | 2 522,468 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 6 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,067 | 355,590 |
| 7 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,166 | 888,975 |
| 8 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,092 | 488,936 |
| 9 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,035 | 188,907 |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,118 | 627,839 |
| 11 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,126 | 672,288 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,068 | 361,146 |
| 13 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,056 | 300,029 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 14 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,121 | 644,507 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 15 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,033 | 177,795 |
| 16 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,336 | 1 794,619 |
| 17 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,085 | 455,600 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,226 | 1 205,673 |
| 19 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,068 | 361,146 |
| 20 | Смена пружины | 1 | 0,045 | 238,912 |
| 21 | Смена ручки дверной | 1 | 0,025 | 133,346 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,149 | 794,522 |
| 23 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,056 | 300,029 |
| 24 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,028 | 150,015 |
| 25 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,025 | 133,346 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 26 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,687 | 3 672,579 |
|  | Системы холодного водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,027 | 144,458 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 166,683 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,043 | 227,800 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 144,458 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,054 | 288,917 |
| 32 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,127 | 677,844 |
| 33 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 38,893 |
| 34 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 72,229 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб холодного водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 36 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,037 | 200,019 |
| 37 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 94,454 |
| 38 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,029 | 155,571 |
| 39 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,099 | 527,829 |
| 40 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,167 | 894,531 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 41 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,138 | 738,961 |
| 42 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,090 | 483,380 |
| 43 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,033 | 177,795 |
| 44 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,036 | 194,463 |
| 45 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,040 | 211,132 |
|  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |
| 46 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,157 | 838,970 |
| 47 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,010 | 55,561 |
| 48 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,133 | 711,180 |
| 49 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,033 | 177,795 |
| 50 | Замена щитков | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 51 | Ремонт щитков | 1 | 0,051 | 272,249 |
| 52 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 38,893 |
| 53 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,141 | 755,629 |
| 54 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,030 | 161,127 |
| 55 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,074 | 394,483 |
| 56 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,078 | 416,707 |
| 57 | Ремонт выключателей | 1 | 0,069 | 366,702 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,760 | 4 061,506 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,009 | 50,005 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,079 | 422,263 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,010 | 55,561 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,016 | 83,341 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,011 | 61,117 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,051 | 272,249 |
| 65 | Осмотр водопровода, канализации | 1 | 0,265 | 1 416,804 |
| 66 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,034 | 183,351 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,015 | 77,785 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,015 | 77,785 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,020 | 105,566 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,102 | 544,497 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,014 | 72,229 |
| 72 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,067 | 355,590 |
| 73 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,058 | 311,141 |
| 74 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,015 | 77,785 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 75 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,329 | 1 755,726 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 76 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,162 | 22 235,496 |
| 77 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,827 | 4 417,096 |
| 78 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,016 | 83,341 |
| 79 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,321 | 1 716,834 |
| 80 | Очистка чердаков от строительного мусора | 1 | 0,025 | 133,346 |
| 81 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,556 |
| 82 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,004 | 22,224 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 83 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,590 | 19 179,643 |
| 84 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 1,530 | 8 173,017 |
| 85 | Стрижка газонов | 4 | 4,156 | 22 202,587 |
| 86 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 2 | 0,095 | 505,605 |
| 87 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,029 | 155,571 |
| 88 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 8 | 0,007 | 38,893 |
| 89 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,551 | 2 944,731 |
| 90 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,244 | 1 305,683 |
| 91 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,071 | 377,815 |
| 92 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,070 | 372,258 |
| 93 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,080 | 427,819 |
| 94 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,177 | 944,536 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 23,51 | 125 595,977 |
|  | в том числе управление |  | 4,300 | 22 972,320 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,21 | 150 715,173 |
|  | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) протокол собр. Собственников от 08.02.2021 |  | 22,06 | 117 853,344 |
|  | Всего с ЖБО руб./м2 в месяц |  | 50,27 | 268 568,517 |